RO – 341-21/10 							Chełmża, dnia 20.05.2010r.

Strona internetowa

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia na

ADAPTACJA BUDYNKU POSZKOLNEGO W GRZYWNIE - ETAP I.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.	Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

1) Pytanie Prosimy o zamieszczenie zestawienia ( ilości, wymiary, rysunki) stolarki drzwiowej i okiennej do wymiany ( poz. 51, 52, 113, 114, 115, 165 do 169 przedmiaru) oraz podanie dokładniejszej informacji np. rodzaj drewna, okucia itp. typy drzwi) w celu prawidłowej wyceny.

Odp. Stolarkę okienną należy wykonać  z drewna litego sosnowego klejonego z 3 warstw, malowane metodą natrysku farbami wodnymi kolor – biały, szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła U=1,1, okucia stalowe, drzwi zewnętrzne pełne drewna litego sosnowego klejonego z 3 warstw, malowane metodą natrysku farbami wodnymi kolor – brąz. Kształt i podział okien zgodny z rysunkami elewacji.

2) Pytanie. Prosimy o wyjaśnienie poz. 79 i 160 w zastosowanej poz. KNR 401 0313-07 jednostką obmiaru jest sztuka a nie mb. Prosimy o wyjaśnienie jaki zastosować przedmiar i w jakiej ilości.

Odp. Do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć jednostki obmiaru i ilości zgodnie z przedmiarem.

3) Pytanie. Prosimy o podanie rodzajów konstrukcji stalowych dla przesklepień.

Odp. Podciąg w świetlicy  ( poz 2.3 projektu budowlanego ) należy wykonać z dwóch dwuteowników 220 mm zgodnie z  projektem budowlanym, natomiast  nadproża w projektowanych otworach drzwiowych z dwóch dwuteowników 180 mm.

4) Pytanie Prosimy o podanie rodzajów folii izolacyjnej dla izolacji odpowiednio posadzki stropu oraz wełny mineralnej i płyt styropianowych.

Odp. Do izolacji podłóg należy zastosować folię budowlaną przeciwwilgociową gr. 0,3 mm,  natomiast do izolacji dachu i ścian wełną mineralną należy zastosować filię paroizolacyjną

grubości 0,2mm.

5) Pytanie Prosimy o podanie grubości i rodzaju płyt z wełny mineralnej do wyceny w poz. 28 (72,02 m2).

Odp.     Należy przyjąć wełnę mineralną grubości 10 cm.

6) Pytanie Jednocześnie informujemy, że przedmiar zawiera błędy numeracji z 16 na 18, z 68 na 70, 124 na 126 czy w związku z powyższym zastosować w kosztorysie ofertowym numerację ręczną celem zachowania zgodności z przedmiarem?

Odp. Zamawiający nie ingeruje w numerację kosztorysu ofertowego. W SIWZ wskazał, że kosztorysy mają być załączone do oferty i sporządzone na podstawie przedmiarów, jednakże będą one miały charakter pomocniczy i nie stanowią dla zamawiającego treści oferty.

II.	Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ

Do wiadomości:

1. Uczestnicy postępowania

2. a/a