CZEŚĆ III. – OPIS, RODZAJ I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA ROBOTY BUDOWLANE

- Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Nawra – Bogusławski - Kończewice- etap II oraz budowa sieci wodociągowej z podłączeniem wodociągowym i przyłączem kanalizacji sanitarnej w m. Głuchowo

II. 	Sygnatura sprawy: OSO.271.6.2014

III. 	Przedmiot zamówienia:

1. 	Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Nawra – Bogusławski - Kończewice- etap II oraz budowa sieci wodociągowej z podłączeniem wodociągowym i przyłączem kanalizacji sanitarnej w m. Głuchowo”. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - działanie 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na podstawie umowy Nr WS-I-W.052.2.62.187.2013 00030.6921-UM02000059/13.

2. 	Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umownymi wraz 	z SIWZ oraz:

- dokumentacją projektową sporządzoną przez Jana Kretkowskiego, Projektowanie i Nadzory Wod-Kan mgr inż. Jan Kretkowski , ul. Miodowa 3, Mała Nieszawka, 87-100 Toruń, pozwoleniami na budowę nr  AB.6740.2.103.2011 z dnia 20.01.2012 r. oraz nr AB 7351-2-34/2004 z dnia 24.12.2004 r. wydanymi przez Starostę  Powiatu Toruńskiego.

- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;

- przedmiarami robót, które mają charakter pomocniczy.

3.  Zakres robót obejmuje min.:

1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej – tłocznej w m. Nawra - Bogusławki – Kończewice,  Gm. Chełmża – Etap II, w ramach której należy wykonać:

- kanał Ø 300mm z rur PVC typ ciężki SN8 łączonych na uszczelki gumowe              o długości L= 1,0m;

- kanał Ø 200mm z rur PVC typ ciężki SN8 łączonych na uszczelki gumowe                  o długości L= 118,0m;

- kanału Ø 160mm z rur PVC typ ciężki SN8 łączonych na uszczelki gumowe                  o długości L= 58,0m;

- przewód tłoczny Ø 110mm z rur PE-HD PN10 łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe o długości L= 3321,0m;

- przewód tłoczny Ø 63mm z rur PE-HD PN10 łączonych poprzez zgrzewanie 
doczołowe o długości L= 248,0m;

- przewód tłoczny Ø 40mm z rur PE-HD PN10 o łącznej długości L= 215,0m;

- montaż rury ochronnej Ø 225mm z PE-HD SDR 17 PN10 RC L=40,0m;

- montaż rury ochronnej Ø 355mm z PE-HD SDR 17 PN10 RC L=14,0m;

- montaż rury ochronnej Ø 110mm z PE-HD SDR 17 PN10 RC L=44,0m;

- przewiert sterowany w rurze ochronnej Ø 355mm z PE-HD PN10 SDR 17 RC;

- przewiert sterowany w rurze ochronnej Ø 225mm z PE-HD PN10 SDR 17 RC;

- przewiert sterowany w rurze ochronnej Ø 110mm z PE-HD PN10 SDR 17 RC;

- budowę studni kanalizacyjnych Ø 1200mm (studnie z fabrycznie osadzonymi

przejściami szczelnymi) – 5kpl;

- budowę studni odpowietrznikowej Ø 1200mm – 4kpl;

- budowę studni rozprężnej Ø 1200mm z wyposażeniem – 2kpl;

- budowę studni pomiarowej Ø 1800mm z wyposażeniem – 1kpl;

- przepompownię ścieków P1 o dopływie ścieków Q=6,8m3/h – 1szt.;

- przepompownię ścieków P2 o dopływie ścieków Q=7,2m3/h – 1szt.;

- przydomowe przepompownie ścieków Pd1, Pd2, Pd3, Pd4, Pd5, Pd6  o dopływie 
ścieków Q=0,75m3/d – 6 kpl;

- wykop wykonywany w 80% mechanicznie i w 20% ręcznie z umocnieniem ścian wykopów z odwiezieniem urobku na odkład;

- roboty odwodnieniowe – odwodnienie wykopów poprzez zestaw igłofiltrów;

- wykonanie zabezpieczenia urządzeń podziemnych krzyżujących się z trasą przewodów (np. kable telefoniczne, kable energetyczne, wodociąg itd.);

- próby ciśnieniowe na ciśnienie 1,0MPa na przewodach tłocznych;

- próby szczelności na kanalizacji sanitarnej (wykonany kanał należy poddać 
inspekcji telewizyjnej w kolorze, kamerą z funkcją rejestracji spadku);

- rozbiórkę umocnienia, zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu                             i doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego (nad przewodami tłocznymi i kanalizacji sanitarnej należy umieścić taśmę znacznikową z wtopioną wkładką 
metaliczną lub kabel 2,5mm celem radiolokalizacji);

2) budowę sieci wodociągowej z podłączeniem wodociągowym i przyłączem kanalizacji sanitarnej w m. Głuchowo, w ramach której należy wykonać:

- wodociąg Ø 110mm z rur PVC PN10, łączonych poprzez uszczelkę gumową,            o długości L=237,50m;

- przyłącze wodociągowe Ø 40mm z rur PE-HD PN10 SDR 17, 
o długości 2,00m;

- kanał sanitarny Ø 180mm z rur PE-HD PN10 SDR 17 łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe, o długości L= 23,5m;

- rurę ochronną Ø 315mm z PE-HD PN10 SDR17 łączoną poprzez zgrzewanie doczołowe, o długości L=14,0m;

- roboty montażowe dla wodociągu obejmujące:

- włączenie projektowanego wodociągu do istniejącej sieci Ø 90mm w węźle W1 (włączenia należy dokonać pod nadzorem użytkownika sieci  tj. Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. w Nowej Chełmży),

- montaż rur i kształtek zgodnie z PN-EN 12201,

- montaż trójników żeliwnych kołnierzowych Ø 100/100mm - 1kpl,

- montaż hydrantu nadziemnego (Hp) Ø 80mm z podwójnym zamknięciem i odpowiednim zabezpieczeniem antykorozyjnym -1kpl,

- montaż studni wodomierzowej  Ø 1200mm wraz z armaturą – 1kpl,

- montaż nawiertki Ø 100/40mm – 1kpl;

- roboty montażowe dla kanalizacji sanitarnej obejmujące:

- montaż rur Ø 180mm PE-HD PN10 SDR17 łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe,

- wykonanie przewiertu sterowanego w rurze ochronnej Ø 315mm z PE-HD PN10 SDR 17,

- budowę studni teleskopowej, kanalizacyjnej Ø 425mm–1kpl;

- wykop wykonywany w 80% mechanicznie i 20% ręcznie z umocnieniem ścian wykopów z odwiezieniem urobku na odkład;

- roboty odwodnieniowe – odwodnienie wykopów poprzez zestaw igłofiltrów;

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych krzyżujących się z trasą przyłączy wod- kan, wodociągu (np. przewód tłoczny, kanalizacja sanitarna itd.);

- próby ciśnieniowe na ciśnienie 1,0MPa na wodociągu;

- próby szczelności na przyłączu kanalizacji sanitarnej ( wykonany kanał należy poddać inspekcji telewizyjnej w kolorze, kamerą z funkcją rejestracji spadku);

- rozbiórkę umocnienia, zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu                          i doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego;

- dezynfekcję i płukanie wodociągu oraz uzyskanie pozytywnych wyników badania wody (pełna analiza, wykonana przez laboratorium posiadające akredytację);

- montaż oznakowanie armatury wodociągowej;

- nad przewodem wodociągowym i kanalizacyjnym należy umieścić taśmę znacznikową z wtopioną wkładką metaliczną lub kabel 2,5mm celem radiolokalizacji;

- dostarczyć protokół badania wydajności hydrantu sporządzony przez uprawnioną firmę.

4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

- wytyczenie obiektów i dozór geodezyjny, w przypadku naruszenia znaków   geodezyjnych odtworzenie ich na koszt Wykonawcy;

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza 1:500 obejmującą cały zakres robót), w  2 egzemplarzach i złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku  Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu oraz 1 egzemplarz  dla Zamawiającego;

- dokumentację porozruchową wraz z instrukcjami BHP zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w 2 egz.;

- wykonanie zasilania od istniejących skrzynek elektrycznych do szaf sterowniczych na przepompowniach i do pomp oraz wykonanie zasilania energetycznego przepompowni przyzagrodowych  z wewnętrznych instalacji właścicieli 
nieruchomości, u których będą montowane;

- przeprowadzenie rozruchu technologicznego przepompowni wraz z układem sterowania i automatyki;

- przeszkolenie obsługi wskazanej przez Zamawiającego;

- naprawienie wszelkich zniszczeń, w tym urządzeń melioracyjnych, powstałych w trakcie robót i zgłoszenie inspektorowi nadzoru wykonania ich naprawy;

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania prac, wykonanie organizacji ruchu oraz poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa 
drogowego;

- wykonanie robót drogowych – odtworzenie nawierzchni drogowej do stanu     pierwotnego stosownie do występującej nawierzchni;

- doprowadzenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego - uzyskać pisemną akceptację odbioru terenu właścicieli gruntów i posesji, przez które  przebiega trasa przewodów;

- sporządzenie kosztorysu powykonawczego na ewentualne potrzeby rozliczenia dofinansowania;

- inne prace związane z procesem budowy.

5. 	Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot 	umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże 	się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w 	dokumentacji projektowo-przedmiarowej.

Jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy, że świadczą one o jakości materiałów/urządzeń/produktów i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń/produktów. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ urządzenia/produkty wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami/urządzeniami/produktami równoważnymi. Za materiały/urządzenia/ produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania materiałów/urządzeń/ produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów/urządzeń/produktów wraz z podaniem nazwy producenta, nazwę oferowanego materiału/urządzenia/produktu oraz jego parametry potwierdzone załączonymi dokumentami np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne ujęte w dokumentacji projektowej, certyfikaty, atesty.

- Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,

45232423-3 Przepompownie ścieków,

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych,

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45231300-8 Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

V. 	Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

VI. 	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót, które mają charakter pomocniczy. W/w dokumentację można pobrać ze strony internetowej pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl w zakładce: zamówienia publiczne.