CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie 
– obecnie szkoła podstawowa.

II. 	Sygnatura sprawy: OSO.271.5.2020

III. 	Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie – obecnie szkoła podstawowa.

2. Zamówienie realizowane jest w ramach w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

3. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m.in.:

- rozbiórkę kotłowni dobudowanej do budynku szkoły;

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku  w tym ścian w gruncie  metodą bezspoinową w technologii lekkiej mokrej z zastosowaniem styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła  λ=0,038 [W/mK];

- ocieplenie stropodachów granulatem wełny mineralnej metodą wdmuchiwania z zastosowaniem materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,04 [W/mK] oraz wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej;

- ocieplenie stropu piwnic od spodu zaprawą izolacyjną (p.poż) nakładaną metodą natryskową z zastosowaniem materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,04 [W/mK];

- wymianę okien w budynku na okna, o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K z montażem automatycznych nawiewów powietrza;

- wymianę drzwi zewnętrznych w budynku na drzwi o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m2K;

- wymianę instalacji grzewczej w budynku wraz ze źródłem ciepła obejmującą wykonanie instalacji grzejnikowej wraz z wymianą istniejącej kotłowni olejowej na kondensacyjną kotłownię olejową wspomaganą pompą ciepła  typu powietrze/woda;

- wymianę instalacji oświetleniowej, tj. wymianę opraw na oprawy ze źródłem LED wraz z wymianą instalacji zasilającej wraz z osprzętem;

- montaż na dachu budynku kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej 
14,03kWp.;

- prace odtworzeniowe obejmujące:

  - odtworzenie posadzek i podłóg w miejscach prowadzenia rurociągów grzewczych;

  - wykonanie gładzi gipsowej oraz malowanie całych ścian, w których wymieniono okna i drzwi;

  - wykonanie gładzi gipsowej oraz malowanie całych ścian i sufitów, w których prowadzono przewody elektryczne;

  - wymianę obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych;

  - wymianę instalacji odgromowej.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowny, specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwaną również „SIWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami 
i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz:

- dokumentacją projektową sporządzą  przez Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych „insan” Mirosław Hejbudzki, z siedzibą w Toruniu , ul. Mazowiecka 52-68, 87-100 Toruń, uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez wszystkich użytkowników w tym osoby niepełnosprawne ;

- pozwoleniem na budowę nr AB.6740.2.55.2017.MB z dnia 14.08.2017 r. wydanym przez Starostę Toruńskiego;

- audytem energetycznym budynku opracowanym przez Zakład Inżynierii Środowiska Jacek Miklas, z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Prezydenta F. Roosevelta 15/3c, 88-100 Inowrocław;

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

5. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza 1:500 obejmująca cały zakres robót), w 3 egzemplarzach i złożenie materiałów (2 egzemplarzy) w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu;

- wykonanie dokumentacji techniczno-rozruchowej z instrukcjami BHP - zgodnie z obowiązującymi przepisami, która przeznaczona będzie dla użytkownika;

- przeprowadzenie regulacji i rozruchu instalacji, przeszkolenia użytkownika w zakresie użytkowania oraz przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji wbudowanych urządzeń;

- wykonanie pomiarów i badań instalacji elektrycznej w tym natężenia oświetlenia;

- wykonanie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej oraz ciągłości obwodów odgromowych;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach;

- inne prace związane z procesem budowy.

6. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w ust. 3 oraz ust. 5 przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacjach projektowo-przedmiarowych.

7. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:

- prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznej, c. o. oraz montażem pompy ciepła;

- prace ogólnobudowlane.

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7, a w szczególności do:

1)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny;

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów;

3) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania robót.

9. W trakcie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca – na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie – przedłoży Zamawiającemu wskazane dowody na potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych m.in. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, informacje takie jak: nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 17 ust. 2 pkt 5) umowy.

11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się przesłanie wezwania do Wykonawcy środkami komunikacji elektronicznej) żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niepełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7.

12. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

IV. 	Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7  roboty budowlane

45421000-4  roboty w zakresie stolarki budowlanej

45261000-4  wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45321000-3  izolacja cieplna

45443000-4  roboty elewacyjne

45320000-6  roboty izolacyjne

45400000-1  roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45432100-5  kładzenie i wykładanie podłóg

45111300-1  roboty rozbiórkowe

45331110-0  instalowanie kotłów

45331100-7  instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3  roboty instalacyjne elektryczne

V. 	Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

VI.

1)	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót/kosztorysach ofertowych, które mają charakter pomocniczy, informacyjny. W/w dokumentacje można pobrać ze strony internetowej pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl  w zakładce: zamówienia publiczne/postępowania przetargowe w procedurze krajowej.

2) Jeżeli w dokumentacji projektowej, w przedmiarach robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajdują się nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów, produktów, urządzeń, to uznać należy, że świadczą one o jakości materiałów, produktów, urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych , których poszczególne materiały/ produkty/urządzenia zaprojektowane mogą być zastąpione materiałami /produktami/urządzeniami równoważnymi. Za materiały/produkty/urządzenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania materiałów, produktów, urządzeń równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów/produktów/urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, typ oferowanych materiałów, produktów, urządzeń oraz dokumentów określających parametry techniczne  np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta, certyfikaty, atesty.

3) Do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w dokumentacji projektowej, w przedmiarach robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  dopisuje się wyrazy "lub równoważne".