Załącznik Nr 1

| KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| DROGA GMINNA GRUNTOWA NR 100503C - SKĄPE OD CENTRUM DO TORÓW |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,871 |  |  |  |
|  |  | 871,0 / 1000 = 0,871km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 1567,8 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=871,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*0,9=1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 1567,8m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 235,17 |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC POBOCZA Gp=0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=871 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*0,9=1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp)*Gp = 235,17m3 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 235,17 x 10 |  |  |  |
| 5 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 3484 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=871,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 3484m2 |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wbudowanie punktowe kruszywa z pospółki drogowej zagęszczanej mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm –POSPÓŁKA DROGOWA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO | m3 | 166,667 |  |  |  |
|  |  | PUNKTOWE WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z WBUDOWANIEM 300,0t KRUSZYW 300,0 / 1,8 = 166,667m3 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 1401/07 | Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych | m2 | 3484 |  |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 168,33 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 168,33 = 168,33m3 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 168,33 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa materiału | Jm | Ilość |  |
| 1 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 168,334 |  |

| Załącznik Nr 2 KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| DROGA GMINNA GRUNTOWA NR 100504C – SKĄPE OD CENTRUM DO MIEJSCOWOŚCI KUCBORK |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
|  |  | DROGA GMINNA GRUNTOWA NR 100504C – SKĘPE |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 1,8 |  |  |  |
|  |  | 1800,0 / 1000 = 1,8km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0108/04 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych | ha | 0,034 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 237,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=1,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA KARCZOWANIA P= (L * Sk ) / 10000 = 0,034ha |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0111/04 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem | m2 | 343,65 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 237,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=1,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA KARCZOWANIA P= L * Sk = 343,65m2 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0110/03 | Transport gałęzi na odległość do 2km | mp | 17,183 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=237,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=1,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Z KARCZOWANIA P= (L * Sk ) * 0,05 = 17,183mp |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0110/05 | Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi do 5km | m3 | 17,18 x 6 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 1710 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=1800,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=0,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 1710m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0126/02 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy za pomocą spycharki - zwiększenie za każde dalsze 5cm grubości humusu (do grubości 27m) | m2 | 1710 x 2,4 |  |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 461,7 |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC POBOCZA Gp=0,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=1800,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=0,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp)*Gp = 461,7m3 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 461,7 x 10 |  |  |  |
| 10 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 6300 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=1800,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=3,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 6300m2 |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wbudowanie punktowe kruszywa z pospółki drogowej zagęszczanej mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm | m3 | 377,778 |  |  |  |
|  |  | PUNKTOWE WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z WBUDOWANIEM 680,0t KRUSZYW 680,0 / 1,8 = 377,778m3 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-31 1401/07 | Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych | m2 | 6300 |  |  |  |
| 13 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 381,56 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 381,56 = 381,56m3 |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 381,56 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 381,556 |  |

Załącznik  Nr 3

KOSZTORYS OFERTOWY

DROGA GMINNA GRUNTOWA NR 100514C - KOŃCZEWICE- BIELCZYNY ODCINEK 2

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 2,28 |  |  |  |
|  |  | 2280,0 / 1000 = 2,28km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0108/04 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych | ha | 0,134 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 742,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA KARCZOWANIA P= (L * Sk ) / 10000 = 0,134ha |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0111/04 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem | m2 | 1335,6 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 742,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA KARCZOWANIA P= L * Sk = 1335,6m2 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0110/03 | Transport gałęzi na odległość do 2km | mp | 66,78 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=742,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Z KARCZOWANIA P= (L * Sk ) * 0,05 = 66,78mp |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0110/05 | Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi do 5km | m3 | 66,78 x 6 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 3480 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=2280,0 -1640,0=640 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=1,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 1184m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=1640,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=1,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 2296m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0126/02 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy za pomocą spycharki - zwiększenie za każde dalsze 5cm grubości humusu (do grubości 16m) | m2 | 3480 x 0,2 |  |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 487,2 |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC POBOCZA Gp=0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=2280,0 -1640,0=640 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=1,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp)*Gp = 165,76m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=1640,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=1,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp)*Gp = 321,44m3 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 487,2 x 10 |  |  |  |
| 10 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 9120 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=2280,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 9120m2 |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0114/03 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm –POSPÓŁKA DROGOWA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO | m2 | 9120 |  |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0114/04 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy do grubości 5cm –POSPÓŁKA DROGOWA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO | m2 | -9120 x 3 |  |  |  |
| 13 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 559,06 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 559,06 = 559,06m3 |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 559,06 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa materiału | Jm | Ilość |  |
| 1 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 559,056 |  |
| Załącznik Nr 4 KOSZTORYS OFERTOWY |
| DROGA GMINNA GRUNTOWA NR 100501C - BIELCZYNY |  |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,463 |  |  |  |
|  |  | 463,0 / 1000 = 0,463km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 926 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=463,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*1,0=2 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 926m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0126/02 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy za pomocą spycharki - zwiększenie za każde dalsze 5cm grubości humusu (do grubości 18m) | m2 | 926 x 0,6 |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 166,68 |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC POBOCZA Gp=0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=463 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*1,0=2 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp)*Gp = 166,68m3 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 166,68 x 10 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 1852 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=463,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 1852m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wbudowanie punktowe kruszywa z pospółki drogowej zagęszczanej mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm –POSPÓŁKA DROGOWA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO | m3 | 111,111 |  |  |  |
|  |  | PUNKTOWE WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z WBUDOWANIEM 200,0t KRUSZYW 200,0 / 1,8 = 111,111m3 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 112,22 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 112.22 = 112,22m3 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 112,22 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa materiału | Jm | Ilość |  |
| 1 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 112,222 |  |

Załącznik nr 5

KOSZTORYS OFERTOWY

| DROGA GMINNA GRUNTOWA NR 100514C - KOŃCZEWICE- BIELCZYNY ODCINEK 1 |
| --- |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,535 |  |  |  |
|  |  | 535,0 / 1000 = 0,535km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0108/04 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych | ha | 0,014 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 80,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA KARCZOWANIA P= (L * Sk ) / 10000 = 0,014ha |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0111/04 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem | m2 | 144 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 80,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA KARCZOWANIA P= L * Sk = 144m2 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0110/03 | Transport gałęzi na odległość do 2km | mp | 7,2 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=80,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Z KARCZOWANIA P= (L * Sk ) * 0,05 = 7,2mp |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0110/05 | Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi do 5km | m3 | 7,2 x 6 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 802,5 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=535,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=1,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 802,5m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0126/02 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy za pomocą spycharki - zmniejszenie za każde dalsze 5cm grubości humusu (do grubości 14m) | m2 | -802,5 x 0,2 |  |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 112,35 |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC POBOCZA Gp=0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=535,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=1,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp)*Gp = 112,35m3 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 112,35 x 10 |  |  |  |
| 10 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 2140 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=535,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 2140m2 |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wbudowanie punktowe kruszywa z pospółki drogowej zagęszczanej mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm–POSPÓŁKA DROGOWA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO | m3 | 55,556 |  |  |  |
|  |  | PUNKTOWE WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z WBUDOWANIEM 100,0t KRUSZYW 100,0 / 1,8 = 55,556m3 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 56,11 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 56.11 = 56,11m3 |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 56,12 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa materiału | Jm | Ilość |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |
| 1 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 56,112 |  |

Załącznik nr 6

| KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| DROGA GMINNA GRUNTOWA NR 100577C – GŁUCHOWO |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,907 |  |  |  |
|  |  | 907,0 / 1000 = 0,907km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 2321 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*1,0=2 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 800m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=507,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*1,5=3 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 1521m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0126/02 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy za pomocą spycharki - zmniejszenie za każde dalsze 5cm grubości humusu (do grubości 18m) | m2 | 800 x 0,6 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*1,0=2 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 800m2 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0126/02 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy za pomocą spycharki - zmniejszenie za każde dalsze 5cm grubości humusu (do grubości 27m) | m2 | 1521 x 2,4 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=507,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*1,5=3 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 1521m2 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 554,67 |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC POBOCZA Gp=0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*1,0=2 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp)*Gp = 144m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC POBOCZA Gp1=0,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=507,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*1,5=3 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp)*Gp1 = 410,67m3 |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 554,67 x 10 |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 3628 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=907,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 3628m2 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 0114/03 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm–POSPÓŁKA DROGOWA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO | m2 | 3628 |  |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0114/04 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy do grubości 10cm–POSPÓŁKA DROGOWA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO | m2 | 3628 x 2 |  |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 445,52 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 445.52 = 445,52m3 |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 445,52 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa materiału | Jm | Ilość |  |
| 1 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 445,518 |  |

Załącznik nr 7

| KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| DROGA NR 100576C ODCINEK 0 + 660 - PAROWA FALĘCKA - ODCINEK 1 |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,66 |  |  |  |
|  |  | 660,0 / 1000 = 0,66km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0108/04 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych | ha | 0,023 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 102,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=2,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA KARCZOWANIA P= (L * Sk ) / 10000 = 0,023ha |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0111/04 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem | m2 | 234,6 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 102,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=2,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA KARCZOWANIA P= L * Sk = 234,6m2 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0110/03 | Transport gałęzi na odległość do 2km | mp | 11,73 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=102,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=2,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Z KARCZOWANIA P= (L * Sk ) * 0,05 = 11,73mp |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0110/05 | Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi do 5km | m3 | 11,73 x 6 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0505/04 | Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III | m2 | 2640 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=660,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 2640m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 1056 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=660,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*0,8=1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 1056m2 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0126/02 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy za pomocą spycharki - zmniejszenie za każde dalsze 5cm grubości humusu (do grubości 17cm) | m2 | 1056 x 0,4 |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 179,52 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC ŚCIETEGO POBOCZA Gp=0,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 660,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*0,8=1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ V= (L1 * Sp) * Gp = 179,52m3 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 179,52 x 10 |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 2640 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=660,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 2640m2 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0114/03 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm–POSPÓŁKA DROGOWA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO | m2 | 2640 |  |  |  |
| 13 | KNR 2-31 0114/04 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy do grubości 10cm–POSPÓŁKA DROGOWA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO | m2 | 2640 x 2 |  |  |  |
| 14 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 324,19 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 324,19 = 324,19m3 |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 324,19 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa materiału | Jm | Ilość |
| 1 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 324,192 |

Załączniki nr 8

| KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| DROGA NR 100516C ODCINEK 0 + 500 - BOGUSŁAWKI od drogi Powiatowej do torów |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,5 |  |  |  |
|  |  | 500,0 / 1000 = 0,5km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 900 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*0,9=1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 900m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0126/02 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy za pomocą spycharki - zmniejszenie za każde dalsze 5cm grubości humusu (do grubości 12cm) | m2 | 900 x 0,2 |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 144 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC ŚCIĘTEGO POBOCZA Gp=0,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*0,9=1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ V= (L1 * Sp) * Gp = 144m3 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 144 x 10 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 2000 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 2000m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0114/03 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm–POSPÓŁKA DROGOWA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO | m2 | 2000 |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 0114/04 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy do grubości 10cm–POSPÓŁKA DROGOWA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO | m2 | 2000 x 2 |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 245,6 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 245,60 = 245,6m3 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 245,6 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 245,600 |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 9

| KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| DR. NR 100505C ODCINEK 0 + 770m – DZIEMIONY |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,77 |  |  |  |
|  |  | 770,0 / 1000 = 0,77km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0108/04 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych | ha | 0,014 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 70,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA KARCZOWANIA P= (L * Sk ) / 10000 = 0,014ha |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0111/04 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem | m2 | 140 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 70,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA KARCZOWANIA P= L * Sk = 140m2 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0110/03 | Transport gałęzi na odległość do 2km | mp | 7 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=70,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Z KARCZOWANIA V= (L * Sk ) * 0,05 = 7mp |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0110/05 | Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi do 5km | m3 | 7 x 6 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 1848 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 770,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=1.2 * 2=2,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 1848m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 277,2 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC ŚCIETEGO POBOCZA Gp=0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 770,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=1.2 * 2=2,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ V= (L1 * Sp) * Gp = 277,2m3 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 277,2 x 10 |  |  |  |
| 9 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 3080 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 770,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 3080m2 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wykonanie warstwy wzmacniającej gruzem budowlanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm—gruz betonowy przekazany przez Zamawiającego | m3 | 60 |  |  |  |
|  |  | PUNKTOWE WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI JEZDNI NA ODC.INKU 100,0m 100,0 * 4,0 * 0,15 = 60m3 |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wykonanie warstwy wzmacniającej pospółką drogową zagęszczaną mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm –pospółka drogowa przekazana przez Zamawiającego | m3 | 246,4 |  |  |  |
|  |  | WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI CAŁEJ JEZDNI 770 * 4,0 * 0,08 = 246,4m3 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 309,46 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUZ BETONOWY 60,60m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 248,86m3 |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 309,46 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa materiału | Jm | Ilość |  |
| 1 | Gruz betonowy | M3 | 60,60 |  |
| 2 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 248,864 |  |

Załącznik nr 10

| KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| DZIEMIONY - UTWARDZENIE PLACU DO ZAWRACANIA |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,053 |  |  |  |
|  |  | (6,5 + 12,0 + 19,0 + 15,0) / 1000 = 0,053km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV | m2 | 153 |  |  |  |
|  |  | (6,5 + 19,0) / 2 * 12,0 = 153m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0101/02 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - dodatek za każde dalsze 5 cm zmniejszenia głębokości poniżej 20cm do grubości 15cm | m2 | 153 |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 22,95 |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚĆ KORYTOWANIA Gp=0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ V= (6,5 + 19) / 2 * 12,0 * 0,15 = 22,95m3 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 153 |  |  |  |
|  |  | (6,5 + 19,0) / 2 * 12,0 = 153m2 |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0107/01 | Wyrównywanie ubytków w istniejącej podbudowie gruzem budowlanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 15cm - GRUZ BETONOWY PRZEKAZANY PRZEZ INWESTORA | m3 | 22,95 |  |  |  |
|  |  | objętość 153,0 * 0,15 = 22,95m3 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 1401/07 | Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych | m2 | 153 |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 1004/04 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej | m2 | 153 |  |  |  |
|  |  | 153,0 = 153m2 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-31 1004/07 | Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 153 |  |  |  |
| 10 | KNR 2-31 0115/01 | Podbudowa jednowarstwowa z frezowiny (destruktu asfaltowego) o grubości po zagęszczeniu 15cm z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 18% - FREZOWINA PRZEKAZANA PRZEZ INWESTORA | m2 | 153 |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0115/02 | Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 18% - dodatek za każdy dalszy 1cm zmniejszenia grubości poniżej 15cm do grubości 7cm - FREZOWINA PRZEKAZANA PRZEZ INWWESTORA | m2 | -153 x 8 |  |  |  |
| 12 | KNR 2-01 0212/07 | Załadowanie na placu magazynowym destruktu wyk. ładowarka zmagazynowanego w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km | m3 | 34,4 |  |  |  |
|  |  | GRUZ BETONOWY 23.18 = 23,18m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | DESTRUKT 11.22 = 11,22m3 |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-01 0214/04 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV-ODL. ŁĄCZNA do 10,0km | m3 | 34,4 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Frezowina (destrukt asfaltowy) | M3 | 11,215 |  |
| 2 | Gruz betonowy | M3 | 23,180 |  |

Załącznik nr 11

| KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| DR NR 100566C ODCINEK 0 + 910 m – Liznowo |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,91 |  |  |  |
|  |  | 910 ,0 / 1000 = 0,91km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0108/04 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych | ha | 0,008 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 40,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA KARCZOWANIA P= (L * Sk ) / 10000 = 0,008ha |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0111/04 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem | m2 | 80 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 40,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokośc pasa korczowania Sk=2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA KARCZOWANIA P= (L * Sk) = 80m2 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0110/03 | Transport gałęzi na odległość do 2km | mp | 4 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 40,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Z KARCZOWANIA V= (L * Sk) * 0,05 = 4mp |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0110/05 | Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi do 5km | m3 | 4 x 6 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 625 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 625,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=0,5 * 2=1 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA KARCZOWANIA P= (L1 * Sp) = 625m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0126/02 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy za pomocą spycharki - zmniejszenie za każde dalsze 5cm grubości humusu (do grubości 10cm) | m2 | -625 |  |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 91 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC ŚCIETEGO POBOCZA Gp=0,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 910,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚC ŚCIETEGO POBOCZA V= (L1 * Sp) * Gp = 91m3 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 91 x 10 |  |  |  |
| 10 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 3822 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 910,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 3822m2 |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0107/01 | Wyrównywanie ubytków w istniejącej podbudowie gruzem budowlanym zmieszanym z pospółka drogową w proporcji 1:1 zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm -POSPÓŁKA DROGOWA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO | m3 | 83,333 |  |  |  |
|  |  | WBUDOWANE KRUSZYWA 150,0 ton |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJETOŚĆ WBUDOWANYCH KRUSZYW 150, / 1,8 = 83,333m3 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 84,166 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ W MIEJSCE WBUDOWANIA KRUSZYW |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 84,166 = 84,166m3 |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 84,166 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa materiału | Jm | Ilość |  |
| 1 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 84,166 |  |

| Załącznik nr 12 KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| ODCINEK 0 + 1525 m - Szerokopas DR NR 100510C -odcinek II |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 1,525 |  |  |  |
|  |  | 1525 / 1000 = 1,525km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0108/04 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych | ha | 0,006 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 30,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | KORCZOWANIE POBOCZY DROGI I=1 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA KARCZOWANIA P= (L * Sk * I) / 10000 = 0,006ha |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0111/04 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem | m2 | 60 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 30,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | KORCZOWANIE POBOCZY DROGI I=1 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA KARCZOWANIA P= (L * Sk * I) = 60m2 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0110/03 | Transport gałęzi na odległość do 2km | mp | 6 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 30,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | KORCZOWANIE JEDNOSTRONNE DROGI I=1 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ KARCZOWANIA V= (L*Sk*2)*0,05 = 6mp |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0110/05 | Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi do 5km | m3 | 6 x 6 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 6100 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 1525,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | DWUSTRONNE POBOCZE DROGI I=2 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA POBOCZY P= (L1 * Sp * I) = 6100m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 915 |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC ŚCIETEGO POBOCZA Gp=0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 1525,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POBOCZA DROGI I=2 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA KARCZOWANIA P= (L1 * Sp * I) * Gp = 915m3 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 915 x 10 |  |  |  |
| 9 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 6100 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 1525,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 6100m2 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-31 0107/01 | Wyrównywanie ubytków w istniejącej podbudowie gruzem budowlanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - GRUZ BETONOWY PRZEKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO | m3 | 55 |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ WBUDPOWANYCH KRUSZYW 110,0 / 2,0 = 55m3 |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0107/01 | Wyrównywanie ubytków w istniejącej podbudowie pospółką drogową zagęszczaną mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm- POSPÓŁKA DROGOWA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO | m3 | 266,875 |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ WBUDPOWANYCH KRUSZYW 1525.0*3.5*0.05 = 266,875m3 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 325,09 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUZ BETONOWY 55.55 = 55,55m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 269.54 = 269,54m3 |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odleglość do 10km | m3 | 325,09 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Gruz betonowy | M3 | 55,550 |  |
| 2 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 269,544 |  |

| Załącznik nr 13 KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| DR. NR 100533C ODCINEK 0 + 1417m – PLUSKOWĘSY |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 1,417 |  |  |  |
|  |  | 1417,0 / 1000 = 1,417km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 2834 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 1417,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2 * 1,0=2 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 2834m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 425,1 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC ŚCIETEGO POBOCZA Gp=0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 1417,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2 * 1,0=2 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ V= (L1 * Sp) * Gp = 425,1m3 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 425,1 x 10 |  |  |  |
| 5 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 5668 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=1417,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 5668m2 |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wykonanie warstwy wzmacniającej gruzem budowlanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 15cm - GRUZ BETONOWY PRZEKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | m3 | 84 |  |  |  |
|  |  | WZMOCNIENIE KORONY JEZDNI KRUSZYWEM NA ODC. 140,0m GRUBOSCI 10cm 140,0 * 4,0 * 0,15 = 84m3 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wykonanie warstwy wzmacniającej pospółką drogową zagęszczaną mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - POSPÓŁKA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | m3 | 83,333 |  |  |  |
|  |  | WYRÓWNANIE NAWIWERZCHNI JEZDNI Z PUNKTOWYM UZUPELNIENIEM KRUSZYWEM 150,0 / 1,8 = 83,333m3 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 169,01 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUZ BETONOWY 84,84 = 84,84m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 84,17 = 84,17m3 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 169,01 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Gruz betonowy | M3 | 84,840 |  |
| 2 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 84,166 |  |

Załącznik Nr 14

| KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| DR. NR 100547C ODCINEK 0 + 1260 – KIEŁBASIN |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 1,26 |  |  |  |
|  |  | 1260,00 / 1000 = 1,26km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0227/02 | Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,25m3, i objętości wykopu na 1m rowu, rzeki lub kanału do 1,50m3 w gruncie kategorii III | m3 | 1965,6 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ ROWU L=1260,0 * 2=2520 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC DNA Sd=0,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC GÓRY ROWU Sg=2,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | GŁĘBOKOŚĆ H=0,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJETOŚĆ V= (Sd + Sg) / 2 * L * H = 1965,6m3 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 1260 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 1260,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 1260m2 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 2154,6 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC ŚCIETEGO POBOCZA Gp=0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 1260,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ V= (L1 * Sp) * Gp = 189m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ Z WYKOPÓW ROWÓW |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ ROWU L=1260,0 * 2=2520 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC DNA Sd=0,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC GÓRY ROWU Sg=2,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | GŁĘBOKOŚĆ H=0,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJETOŚĆ V= (Sd + Sg) / 2 * L * H = 1965,6m3 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 2154,6 x 10 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 5040 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=1260,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 5040m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wykonanie warstwy wzmacniającej gruzem budowlanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - GRUZ BETONOWY PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m3 | 100 |  |  |  |
|  |  | WYRÓWNANIE NAWIWERZCHNI JEZDNI Z PUNKTOWYM UZUPELNIENIEM KRUSZYWEM 200,0 / 2,0 = 100m3 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wykonanie warstwy wzmacniającej pospółką drogową zagęszczaną mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - POSPÓŁKĘ DROGOWĄ PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m3 | 441 |  |  |  |
|  |  | WZMOCNIENIE KORONY JEZDNI KRUSZYWEM GRUBOSCI 10cm 1260,0 * 3,5 * 0,10 = 441m3 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 546,41 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUZ BETONOWY 101,0 = 101m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 445,41 = 445,41m3 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 546,41 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Gruz betonowy | M3 | 101,000 |  |
| 2 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 445,410 |  |

Załącznik Nr 15

KOSZTORYS OFERTOWY

DROGA GMINNA GRUNTOWA - KIEŁBASIN  0+336

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,336 |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0108/04 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych | ha | 0,005 |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0111/04 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem | m2 | 45 |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0110/03 | Transport gałęzi na odległość do 2km | mp | 2,25 |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0110/05 | Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi do 5km | m3 | 2,25 x 6 |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 336 |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0126/02 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy za pomocą spycharki - zmniejszenie za każde dalsze 5cm grubości humusu (do grubości 12cm) | m2 | 336 x 0,6 |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 40,32 |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 40,32 x 10 |  |  |
| 10 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 1344 |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wykonanie warstwy wzmacniającej pospółką drogową zagęszczaną mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - POSPÓŁKĘ DROGOWĄ PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m3 | 111,111 |  |  |
| 12 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA POSPÓŁKA DROGOWA 112,22=112,22m3 | m3 | 112,22 |  |  |
| 13 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 112,22 x 18 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 112,222 |  |

| Załącznik Nr 16 KOSZTORYS OFARTOWY |
| --- |
| DR. NR 100536C ODCINEK 0 + 360 – KIEŁBASIN |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,36 |  |  |  |
|  |  | 360,00 / 1000 = 0,36km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0108/04 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych | ha | 0,03 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokośc pasa korczowania Sk=3,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA KARCZOWANIA P= (L * Sk ) / 10000 = 0,03ha |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0111/04 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem | m2 | 300 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=3,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA KARCZOWANIA P= L * Sk = 300m2 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0110/03 | Transport gałęzi na odległość do 2km | mp | 15 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=3,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA KARCZOWANIA P= (L * Sk ) * 0,05 = 15mp |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0110/05 | Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi do 5km | m3 | 15 x 6 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 648 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 360,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 648m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0126/02 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy za pomocą spycharki - zmniejszenie za każde dalsze 5cm grubości humusu (do grubości 20cm) | m2 | 648 |  |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 129,6 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC ŚCIETEGO POBOCZA Gp=0,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 360,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=1,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ V= (L1 * Sp) * Gp = 129,6m3 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 129,6 x 10 |  |  |  |
| 10 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 1440 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=360,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 1440m2 |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wykonanie warstwy wzmacniającej pospółką drogową zagęszczaną mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - POSPÓŁKĘ DROGOWĄ PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m3 | 125,556 |  |  |  |
|  |  | WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI JEZDNI NA CALEJ SZEROKOSCI O GRUBOŚCI 10cm 226,0/1,8 = 125,556m3 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 126,81 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 126,81 = 126,81m3 |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 126,81 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 126,812 |  |

Załącznik Nr  17

| KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| DROGA GMINNA NR 100543C ODCINEK 0 + 648 –SŁAWKOWO |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,648 |  |  |  |
|  |  | 648,00 / 1000 = 0,648km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 486 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 648,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=0,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 486m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0126/02 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy za pomocą spycharki - zmniejszenie za każde dalsze 5cm grubości humusu (do grubości 10cm) | m2 | -486 |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 48,6 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC ŚCIETEGO POBOCZA Gp=0,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 648,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=0,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ V= (L1 * Sp) * Gp = 48,6m3 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 48,6 x 10 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 2592 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=648,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 2592m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wbudowanie punktowe pospółki drogowej zagęszczanej mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - gruz betonowy POSPÓŁKĘ DROGOWĄ PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m3 | 83,333 |  |  |  |
|  |  | PUNKTOWE WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z WBUDOWANIEM 150,0t KRUSZYW 150,0 / 1,8 = 83,333m3 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 84,17 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKADROGOWA 84,17 = 84,17m3 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 84,16 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 84,166 |  |

Załącznik Nr 18

| KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| ODCINEK 0 + 1320 – MIRAKOWO |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 1,32 |  |  |  |
|  |  | 1320,00 / 1000 = 1,32km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 2640 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 1320,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*1,0=2 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 2640m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 396 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC ŚCIETEGO POBOCZA Gp=0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 1320,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*1,0=2 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ V= (L1 * Sp) * Gp = 396m3 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 396 x 10 |  |  |  |
| 5 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 5280 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=1320,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 5280m2 |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wbudowanie punktowe pospółką drogową zagęszczaną mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - POSPÓŁKĘ DROGOWĄ PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m3 | 200 |  |  |  |
|  |  | PUNKTOWE WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z WBUDOWANIEM 360,0t KRUSZYW 360,0 / 1,8 = 200m3 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 202 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUZ BETONOWY 101,00 = 101m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 101,00 = 101m3 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 202 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 202,000 |  |

Załącznik Nr 19

| KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| DR. NR 100562C ODCINEK 0 + 550,0 - Mirakowo (GRODNO) |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,55 |  |  |  |
|  |  | 550,0/ 1000 = 0,55km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 1100 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 550,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2 * 1,0=2 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 1100m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0126/02 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy za pomocą spycharki - zwiększenie za każde dalsze 5cm grubości humusu (do grubości 20cm) | m2 | 1100 |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 220 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC ŚCIETEGO POBOCZA Gp=0,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 550,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2 * 1,0=2 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ V= (L1 * Sp) * Gp = 220m3 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 220 x 10 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 2200 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=550,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 2200m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wykonanie warstwy wzmacniającej gruzem budowlanym betonowym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - GRUZ BETONOWY PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m3 | 24 |  |  |  |
|  |  | WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z PUNKTOWYM UZUPELNIENIEM KRUSZYWEM 48,0 / 2,0 = 24m3 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wykonanie warstwy wzmacniającej pospółką drogową zagęszczaną mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - POSPÓŁKĘ DROGOWĄ PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m3 | 83,333 |  |  |  |
|  |  | WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z PUNKTOWYM UZUPELNIENIEM KRUSZYWEM 150,0 / 1,80 = 83,333m3 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 100,32 |  |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 100,32 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Gruz betonowy | M3 | 24,240 |  |
| 2 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 84,166 |  |

Załącznik Nr 20

| KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| DROGA NR 100527C ODCINEK 0 + 1057 -KUCZWAŁY |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 1,057 |  |  |  |
|  |  | 1057,0 / 1000 = 1,057km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0108/04 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych | ha | 0,007 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=1,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA KARCZOWANIA P= (L * Sk ) / 10000 = 0,007ha |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0111/04 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem | m2 | 67,5 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=1,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Z KARCZOWANIA P= L * Sk = 67,5m2 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0103/02 | P/a-Podcinanie piłą mechaniczną konarów drzew o średnicy 16-25cm | szt | 6 |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0110/03 | Transport gałęzi na odległość do 2km | mp | 9,375 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=1,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Z KARCZOWANIA V= (L * Sk ) * 0,05 = 3,375mp |  |  |  |  |  |
|  |  | ścięte konary 6 = 6mp |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0110/05 | Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi do 5km | m3 | 9,38 x 6 |  |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 3171 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 1057,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*1,5=3 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 3171m2 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0126/02 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy za pomocą spycharki - zmniejszenie za każde dalsze 5cm grubości humusu (do grubości 13cm) | m2 | -3171 x 0,4 |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 412,23 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC ŚCIETEGO POBOCZA Gp=0,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 1057,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*1,5=3 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ V= (L1 * Sp) * Gp = 412,23m3 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 412,23 x 10 |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 4228 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=1057,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 4228m2 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wbudowanie punktowe pospółką drogową zagęszczaną mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - POSPÓŁKĘ DROGOWĄ PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m3 | 194,444 |  |  |  |
|  |  | PUNKTOWE WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z WBUDOWANIEM 350,0t KRUSZYW 350,0 / 1,8 = 194,444m3 |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 196,38 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 196,38 = 196,38m3 |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 196,38 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 196,388 |  |

Załącznik Nr 21

| KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| DROGA NR 100528C ODCINEK 0 + 644 - KUCZWAŁY od przepustu |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,644 |  |  |  |
|  |  | 644,0 / 1000 = 0,644km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0103/02 | P/a-Podcinanie piłą mechaniczną konarów drzew o średnicy 16-25cm | szt | 4 |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0110/03 | Transport gałęzi na odległość do 2km | mp | 2 |  |  |  |
|  |  | ścięte konary 2 = 2mp |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0110/05 | Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi do 5km | m3 | 2 x 6 |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 2432 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=640,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*1,9=3,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 2432m2 |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 367,08 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC ŚCIETEGO POBOCZA Gp=0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 644,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*1,90=3,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ V= (L1 * Sp) * Gp = 367,08m3 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 367,08 x 10 |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 2962,4 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=644,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 2962,4m2 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wbudowanie punktowe gruzu budowlanego zmieszanego z pospółka drogową w proporcji 1:1 zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - POSPÓŁKĘ DROGOWĄ PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m3 | 83,333 |  |  |  |
|  |  | PUNKTOWE WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z WBUDOWANIEM 150,0t KRUSZYW 150,0 / 1,8 = 83,333m3 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-31 1401/07 | Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych | m2 | 2962,4 |  |  |  |
| 11 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 84,17 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 84,17 = 84,17m3 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 84,17 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 84,166 |  |

Załącznik Nr 22

| KOSTORYS OFERTOWY |
| --- |
| DROGA NR 100556 ODCINEK 0 +1602 – GRZYWNA koło cmentarza |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 1,602 |  |  |  |
|  |  | 1602,0 / 1000 = 1,602km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 1602 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=1602,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*0,5=1 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 1602m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0126/02 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy za pomocą spycharki - zmniejszenie za każde dalsze 5cm grubości humusu (do grubości 11cm) | m2 | -1902 x 0,8 |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 176,22 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC ŚCIETEGO POBOCZA Gp=0,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 1602,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*0,5=1 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ V= (L1 * Sp) * Gp = 176,22m3 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 176,22 x 10 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 6408 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=1602,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 6408m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0107/01 | Wyrównywanie istniejącej podbudowy pospółką drogową zagęszczaną mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - POSPÓŁKĘ DROGOWĄ PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m3 | 504,63 |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚĆ NAWIERZCHNI Gn=0,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ OD - DO 625m L=1602,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=3,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp*Gn = 504,63m3 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 509,68 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 509,68 = 509,68m3 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 509,68 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 509,676 |  |

Załącznik Nr 23

| KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| ODCINEK 0 +882 - GRZYWNA - tory kolejowe |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,882 |  |  |  |
|  |  | 882,0 / 1000 = 0,882km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 1764 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=882,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*1,0=2 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 1764m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0126/02 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy za pomocą spycharki - zmniejszenie za każde dalsze 5cm grubości humusu (do grubości 14cm) | m2 | -1764 x 0,2 |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 246,96 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC ŚCIETEGO POBOCZA Gp=0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 882,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*1,0=2 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ V= (L1 * Sp) * Gp = 246,96m3 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 246,96 x 10 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 3528 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=882,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 3528m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wbudowanie punktowe pospółką drogową zagęszczaną mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - POSPÓŁKĘ DROGOWĄ PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m3 | 100 |  |  |  |
|  |  | PUNKTOWE WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z WBUDOWANIEM 180,0t KRUSZYW 180,0 / 1,8 = 100m3 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 1401/07 | Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych | m2 | 3528 |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 101 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 101,0 = 101m3 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 101 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 101,000 |  |

Załącznik Nr 24

| KOSZTORYS OFARTOWY |
| --- |
| DROGA NR 100581C ODCINEK 0 + 336 - OD E-1 DO CHEŁMŻY |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,336 |  |  |  |
|  |  | 336,0 / 1000 = 0,336km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 336 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=336,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*0,5=1 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 336m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0126/02 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy za pomocą spycharki - zmniejszenie za każde dalsze 5cm grubości humusu (do grubości 10cm) | m2 | -336 x 1,2 |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 302,4 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC ŚCIETEGO POBOCZA Gp=0,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 336,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*0,5=1 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ V= (L1 * Sp) * Gp = 302,4m3 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 302,4 x 10 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 1344 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=336,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 1344m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wbudowanie punktowe pospółki drogowej zagęszczanej mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - POSPÓŁKĘ DROGOWĄ PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m3 | 27,778 |  |  |  |
|  |  | PUNKTOWE WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z WBUDOWANIEM 50,0t KRUSZYW 50,0 / 1,8 = 27,778m3 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 1401/07 | Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych | m2 | 1344 |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 28,07 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 28,07 = 28,07m3 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 28,07 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 28,056 |  |

Załącznik Nr 25

| KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| DROGA NR 100581C ODCINEK 0 + 531 - OD E-1 DO 10 DOMKÓW JEDNORODZINNYCH |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,531 |  |  |  |
|  |  | 531,0 / 1000 = 0,531km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 212,4 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=531,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 212,4m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0126/02 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy za pomocą spycharki - zwiększenie za każde dalsze 5cm grubości humusu (do grubości 19cm) | m2 | 212,4 x 0,8 |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 40,356 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC ŚCIETEGO POBOCZA Gp=0,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 531,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ V= (L1 * Sp) * Gp = 40,356m3 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 40,36 x 10 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 2124 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=531,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 2124m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wbudowanie punktowe pospółki drogowej zagęszczanej mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - POSPÓŁKĘ DROGOWĄ PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m3 | 55,556 |  |  |  |
|  |  | PUNKTOWE WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z WBUDOWANIEM 100,0t KRUSZYW 100,0 / 1,8 = 55,556m3 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 1401/07 | Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych | m2 | 2124 |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 56,12 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 56,12 = 56,12m3 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 56,12 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały inwestora |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 56,112 |  |

Załącznik Nr 26

| KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| DROGA NR 100521C– KOŃCZEWICE OD 10 DOMKÓW |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 1,17 |  |  |  |
|  |  | 1170,0 / 1000 = 1,17km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0108/04 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych | ha | 0,012 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 70,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=1,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA KARCZOWANIA P= (L * Sk ) / 10000 = 0,012ha |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0111/04 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem | m2 | 119 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 70,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=1,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA KARCZOWANIA P= L * Sk = 119m2 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0103/02 | P/a-Podcinanie piłą mechaniczną konarów drzew o średnicy 16-25cm | szt | 8 |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0110/03 | Transport gałęzi na odległość do 2km | mp | 7,95 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=70,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość pasa korczowania Sk=1,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Z KARCZOWANIA P= (L * Sk ) * 0,05 = 5,95mp |  |  |  |  |  |
|  |  | ścięte konary 2 = 2mp |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0110/05 | Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi do 5km | m3 | 7,95 x 6 |  |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 3978 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=1170,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*1,70=3,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 3978m2 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0126/02 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy za pomocą spycharki - zmniejszenie za każde dalsze 5cm grubości humusu (do grubości 12cm) | m2 | -3978 x 0,6 |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 477,36 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC ŚCIETEGO POBOCZA Gp=0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 1170,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*1,70=3,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ V= (L1 * Sp) * Gp = 477,36m3 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 477,36 x 10 |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 4680 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=1170,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 4680m2 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wbudowanie punktowe kruszywa z pospółki drogowej zagęszczanej mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - POSPÓŁKĘ DROGOWĄ PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m3 | 138,889 |  |  |  |
|  |  | PUNKTOWE WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z WBUDOWANIEM 250,0t KRUSZYW 250,0 / 1,8 = 138,889m3 |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 140,28 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 140,28 = 140,28m3 |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 140,28 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 140,278 |  |

Załącznik Nr 27

| KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| DCINEK 0 + 1100 - KOŃCZEWICE KOŁO RZEKI FRYBA |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 1,1 |  |  |  |
|  |  | 1100,0 / 1000 = 1,1km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 880 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=1100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 880m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0126/02 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy za pomocą spycharki - zmniejszenie za każde dalsze 5cm grubości humusu (do grubości 12cm) | m2 | 880 x 0,6 |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 158,4 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC ŚCIETEGO POBOCZA Gp=0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 1100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ V= (L1 * Sp) * Gp = 158,4m3 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 158,4 x 10 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 4400 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=1100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 4400m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0114/03 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm- POSPÓŁKĘ DROGOWĄ PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m2 | 3850 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=1100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=3.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 3850m2 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 0114/04 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy do grubości 10cm- POSPÓŁKĘ DROGOWĄ PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m2 | 3850 x 2 |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 472,78 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 472,78 = 472,78m3 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 472,78 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 472,780 |  |

Załącznik Nr 28

| KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| DROGA NR 100519C ODCINEK 0 + 900 - NAWRA |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,9 |  |  |  |
|  |  | 900,0 / 1000 = 0,9km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 1440 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=900,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=0,8*2=1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 1440m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0126/02 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy za pomocą spycharki - zmniejszenie za każde dalsze 5cm grubości humusu (do grubości 12cm) | m2 | 1440 x 0,2 |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 201,6 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC ŚCIETEGO POBOCZA Gp=0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 900,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=0,8*2=1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ V= (L1 * Sp) * Gp = 201,6m3 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 201,6 x 10 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 3600 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=900,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 3600m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wbudowanie punktowe kruszywa z pospółki drogowej zagęszczanej mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - POSPÓŁKĘ DROGOWĄ PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m3 | 111,111 |  |  |  |
|  |  | PUNKTOWE WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z WBUDOWANIEM 200,0t KRUSZYW 200,0 / 1,8 = 111,111m3 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 112,22 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 112,22 = 112,22m3 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 112,22 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 112,22 |  |

Załącznik Nr 29

| KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| DROGA NR 100583C ODCINEK 0 + 1100 - NAWRA (IZABALA) |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 1,1 |  |  |  |
|  |  | 1100,0 / 1000 = 1,1km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 1650 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=1100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=0,75*2=1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 1650m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0126/02 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy za pomocą spycharki - zmniejszenie za każde dalsze 5cm grubości humusu (do grubości 12cm) | m2 | 1650 x 0,2 |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 214,5 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC ŚCIETEGO POBOCZA Gp=0,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 1100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=2*0.75=1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ V= (L1 * Sp) * Gp = 214,5m3 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 273 x 5 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 4400 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=1100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 4400m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wbudowanie punktowe kruszywa z pospółki drogowej zagęszczanej mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - POSPÓŁKĘ DROGOWĄ PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m3 | 111,111 |  |  |  |
|  |  | PUNKTOWE WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z WBUDOWANIEM 200,0t KRUSZYW 200,0 / 1,8 = 111,111m3 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 112,22 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 112,22 = 112,22m3 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 112,22 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 112,222 |  |

Załącznik Nr 30

| KOSZTORYS OFERTOWY DROGA R 100550C - WYPROFILOWANIE ZAKRETÓW NA ODCINKU GŁUCHOWO |
| --- |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,12 |  |  |  |
|  |  | 120,0 / 1000 = 0,12km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0102/01 | Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV | m2 | 120 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=120,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 120m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0104/03 | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie | m2 | 120 |  |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego zagęszczany mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 20cm - GRUZ BETONOWY PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m2 | 120 |  |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0115/01 | Podbudowa jednowarstwowa z frezowiny (destruktu asfaltowego) o grubości po zagęszczeniu 15cm z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 18% - FREZOWIN (DESTRUKT) PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m2 | 120 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0115/02 | Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 18% - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 15cm grubości warstwy | m2 | -120 x 8 |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0311/01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 120 |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 0311/02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 4cm grubości warstwy -do grubości 6cm | m2 | 120 x 2 |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 10,7 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC POBOCZA Gp=0,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 107,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ V= (L1 * Sp) * Gp = 10,7m3 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 10,7 x 10 |  |  |  |
| 11 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 51,75 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | FREZOWINA (DESTRUKT) 8,80=8,80m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUZ BETONOWY 29,46 = 2,46m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | PIASEK 13,49 = 13,49m3 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 51,75 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Frezowina (destrukt asfaltowy) | m3 | 8,796 |  |
| 2 | Gruz betonowy | m3 | 29,460 |  |
| 3 | Piasek zwykły | m3 | 13,493 |  |

Załącznik Nr 31

KOSZTORYS OFERTOWY

| DROGA GMINNA GRUNTOWA NR 100553 – BIELCZYNY |
| --- |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,382 |  |  |  |
|  |  | 382,0 / 1000 = 0,382km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV | m2 | 1585,3 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=382,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=3,0+1,15=4,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 1585,3m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 237,795 |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC Gp=0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=382,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC Sp=3,0+1,15=4,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp)*Gp = 237,795m3 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 237,8 x 10 |  |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0104/05 | Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie PIASEK PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m2 | 1528 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=382,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=4.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 1528m2 |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0104/06 | Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - dodatek za każdy 1cm grubości warstwy powyżej 10cm do 15cm - PIASEK PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m2 | 1528 x 5 |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego zagęszczany mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 20cm - GRUZ BETONOWY PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m2 | 1528 |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 0115/01 | Podbudowa jednowarstwowa z frezowiny (destruktu asfaltowego) o grubości po zagęszczeniu 15cm z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 18% -FREZOWINE (DESTRUKT) PRZEKAZUJE ZAMAWIAJACY | m2 | 1528 |  |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0115/02 | Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 18% - zmniejszenie do grubości 8cm licząc za każdy dalszy 1cm poniżej 15cm grubości warstwy | m2 | -1528 x 7 |  |  |  |
| 10 | KNR 2-31 1002/02 | Powierzchniowe dwukrotne utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 | m2 | 1528 x 2 |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0114/03 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - POSPÓŁKĘ DROGOWĄ PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m2 | 764 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=382,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=1.0*2=2 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 764m2 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0114/04 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy do grubości 15cm - POSPÓŁKĘ DROGOWĄ PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m2 | 764 x 7 |  |  |  |
| 13 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 935,96 |  |  |  |
| 14 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 935,96 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Frezowina (destrukt asfaltowy) | Tm3 | 128,046 |  |
| 2 | Gruz betonowy | M3 | 375,124 |  |
| 3 | Piasek zwykły | M3 | 286,653 |  |
| 4 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 140,805 |  |

| Załącznik Nr 32 KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| DROGA GMINNA GRUNTOWA - BROWINA |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,807 |  |  |  |
|  |  | 807,0 / 1000 = 0,807km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 1452,6 |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=807,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=0,9*2=1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 1452,6m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0126/02 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy za pomocą spycharki - zwiększenie za każde dalsze 5cm grubości humusu (do grubości 19m) | m2 | 1425,5 x 0,8 |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 275,994 |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC Gp=0,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=807,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC Sp=0,9*2=1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp)*Gp = 275,994m3 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 275,99 x 10 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wbudowanie punktowe kruszywa z pospółki drogowej zagęszczanej mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - POSPÓŁKĘ DROGOWĄ PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m3 | 200 |  |  |  |
|  |  | PUNKTOWE WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z WBUDOWANIEM KRUSZYW 360,0 / 1,8 = 200m3 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 202 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 202,0 = 202m3 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 202 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 202,000 |  |

Załącznik Nr 33

| KOSZTPRYS OFERTOWY |
| --- |
| DROGA GMINNA - POBOCZA SŁAWKOWO – MIRAKOWO |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,762 |  |  |  |
|  |  | 762,0 / 1000 = 0,762km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-31 1004/04 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej | m2 | 900 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ Lp=500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=0,9 * 2=1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA Lp*Sp = 900m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 7-12 0107/01 | P/a Czyszczenie strumieniowe sprężonym powietrzem nawierzchni istniejącej podbudowy z destruktu asfaltowego Mx0 | m2 | 900 |  |  |  |
| 4 | KNR 2-31 1004/07 | Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 900 |  |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0115/01 | Podbudowa jednowarstwowa z frezowiny (destruktu asfaltowego) o grubości po zagęszczeniu 15cm z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 18% -FREZOWINE (DESTRUKT) PRZEKAZUJE ZAMAWIAJACY | m2 | 900 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0115/02 | Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 18% - zmniejszenie do grubości 3cm licząc za każdy dalszy 1cm poniżej 15cm grubości warstwy | m2 | -900 x 12 |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 1002/01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 | m2 | 900 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ Lp=500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=0,9 * 2=1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA Lp*Sp = 900m2 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 1002/02 | Powierzchniowe dwukrotne utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 | m2 | 900 x 2 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ Lp=500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=0,9 * 2=1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA Lp*Sp = 900m2 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV | m2 | 900 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=0,9 * 2=1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 900m2 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-31 0101/02 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - zmniejszenie za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 20cm do 15cm | m2 | -900 |  |  |  |
| 11 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 135 |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC Gp=0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC Sp=0,9 * 2=1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp)*Gp = 135m3 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 2KM z wbudowaniem w drogi gruntowe | m3 | 135 x 2 |  |  |  |
| 13 | KNR 2-31 0104/05 | Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie PIASEK PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m2 | 900 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1=500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=0,90 * 2=1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp) = 900m2 |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego zagęszczany mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 20cm - GRUZ BETONOWY PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCY | m2 | 900 |  |  |  |
| 15 | KNR 2-31 1004/07 | Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 900 |  |  |  |
| 16 | KNR 2-31 0311/01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm -uzupełnienie masa asfalto-betonu do wymaganego spadku 2% o grubości 2cm | m2 | 900 |  |  |  |
| 17 | KNR 2-31 0311/02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 4cm grubości warstwy -do grubości 2cm | m2 | -900 x 2 |  |  |  |
| 18 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 362,61 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUZ BETONOWY 220,95 = 220,95m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | FREZOWINA 28,17 = 28,17m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | PIASEK 113,49 = 113,49m3 |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odleglość do 10km | m3 | 362,61 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Frezowina (destrukt asfaltowy) | M3 | 28,170 |  |
| 2 | Gruz betonowy | M3 | 220,950 |  |
| 3 | Piasek zwykły | M3 | 113,490 |  |

Załącznik Nr 34

| KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| DROGA GMINNA W KOŃCZEWICACH -ASFALTOWANIE ZJAZDU |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,1 |  |  |  |
|  |  | 100,0 / 1000 = 0,1km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV | m2 | 468 |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA 468,0 = 468m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 87,6 |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC Gp=0,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= 438,0*Gp = 87,6m3 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 87,6 x 10 |  |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0104/05 | Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie | m2 | 468 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego zagęszczany mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 20cm | m2 | 468 |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0115/01 | Podbudowa jednowarstwowa z frezowiny (destruktu asfaltowego) o grubości po zagęszczeniu 10cm z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 18% | m2 | 468 |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 0311/01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 468 |  |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0311/02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 4cm grubości warstwy -do grubosci 6cm | m2 | 468 x 2 |  |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 247,53 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUZ BETONOWY 62,60 = 62,6m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | PIASEK 47,84 = 47,84m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | FREZOWINA -DESTRUKT ASFALTOWY 40,11 = 40,11m3 |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 5km | m3 | 247,53 x 8 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Frezowina (destrukt asfaltowy) | M3 | 73,616 |  |
| 2 | Gruz betonowy | M3 | 114,894 |  |
| 3 | Piasek zwykły | M3 | 59,015 |  |

Załącznik Nr 35

| KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| ODCINEK 800 m - ZAJĄCZKOWO -DŹWIERZNO DR NR 100541C |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,8 |  |  |  |
|  |  | 800 / 1000 = 0,8km |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 960 |  |  |  |
|  |  | ŚCIĘCIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 800,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | POBOCZA DWUSTRONNE DROGI I=2 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIA ŚCINANIA POBOCZY P= (L1 * Sp * I) = 960m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0126/02 | Usunięcie warstwy ziemi z poboczy za pomocą spycharki - zmniejszenie za każde dalsze 5cm grubości humusu (do grubości 10cm) | m2 | -960 |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 96 |  |  |  |
|  |  | GRUBOŚC ŚCIETEGO POBOCZA Gp=0,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | ŚCIECIE POBOCZY PO OBU STRONACH DROGI |  |  |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L1= 800,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC POBOCZY Sp=0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | DWUSTRONNE DROGI I=2 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ ŚCINANIA V= (L1 * Sp * I) * Gp = 96m3 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 96 x 10 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 3520 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L= 800,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚĆ Sp=3,20 + 1,20=4,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 3520m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0107/01 | P/a- Wyrównywanie ubytków w istniejącej podbudowie gruzem betonowym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm | m3 | 166,667 |  |  |  |
|  |  | WBUDOWANO 300,0t |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ WBUDOWANIA 300,0 / 1,80 = 166,667m3 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 1401/07 | Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych | m2 | 3520 |  |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0202/09 | Górna warstwa jezdni o nawierzchni z pospółki drogowej sortowanej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm (nakłady na kruszywa zsumowane) | m2 | 3200 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ OD - DO 625m L= 800,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚĆ Sp=4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 3200m2 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 436,21 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ W MIEJSCE WBUDOWANIA KRUSZYW |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUZ BETONOWY 168,33=168,33m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 267,88 = 267,88m3 |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 436,21x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Gruz betonowy | M3 | 168,334 |  |
| 2 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 267,872 |  |

| Załącznik Nr 36 KOSZTORYS OFERTOWY DROGA NR 100528C - KUCZWAŁY PRZEPUST POD DROGĄ |
| --- |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |
| 1 | KNR 2-01 0227/02 | Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,25m3, i objętości wykopu na 1m rowu, rzeki lub kanału do 1,50m3 w gruncie kategorii III | m3 | 33,75 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC DNA Sd=1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC GÓRY ROWU Sg=3,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | GŁĘBOKOŚĆ H=1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJETOŚĆ V= (Sd + Sg) / 2 * L * H = 33,75m3 |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0605/05 | Ścianki czołowe dla rur o średnicy 100cm przepustów rurowych pod zjazdami | ścianka | 2 |  |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0605/08 | Rury betonowe o średnicy 100cm przepustów rurowych pod zjazdami | m | 10 |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0230/01 | Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m | m3 | 22,446 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC DNA Sd=1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | SZEROKOŚC GÓRY ROWU Sg=3,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | GŁĘBOKOŚĆ H=1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJETOŚĆ V= (Sd + Sg) / 2 * L * H = 33,75m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ RUR |  |  |  |  |  |
|  |  | -(1,2*1,2*3,14)/4 *10,0 = -11,304m3 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0236/02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 22,45 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0212/07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 11,304 |  |  |  |
|  |  | OBJĘTOŚĆ RUR |  |  |  |  |  |
|  |  | (1,20*1,20*3,14)/4 *10,0 = 11,304m3 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0214/03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II NA ODLEGŁOŚĆ DO 5KM | m3 | 11,3 x 10 |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 1401/06 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 40 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ L=10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 40m2 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 20cm - GRUZ BETONOWY PRZEKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | m2 | 40 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ OD - DO 625m L=10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 40m2 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-31 0114/03 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - POSPÓŁKA DROGOWA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | m2 | 40 |  |  |  |
|  |  | DŁUGOŚĆ OD - DO 625m L=10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość Sp=4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | POWIERZCHNIE L*Sp = 40m2 |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-01 0238/03 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - ładowarka o pojemności łyżki 1,50m3, grunt kategorii I-II | m3 | 13,75 |  |  |  |
|  |  | DOWÓZ KRUSZYW W MIEJSCE WBUDOWANIA |  |  |  |  |  |
|  |  | GRUZ BETONOWY 9,82 = 9,82m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | POSPÓŁKA DROGOWA 3,93 = 3,93m3 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-01 0214/01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II -na łączną odległość do 10km | m3 | 13,75 x 18 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały inwestora |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |

| Materiał przekazany przez Zamawiającego |
| --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |  |
| 1 | Gruz betonowy | M3 | 9,820 |  |
| 2 | Pospółka drogowa sortowana | M3 | 3,928 |  |

Podpisy