CZEŚĆ III. – OPIS, RODZAJ I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA ROBOTY BUDOWLANE

– ZAKRES A ZAMÓWIENIA „GRZYWNA”–

___________________________________________________________________

A. 	Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Remonty (modernizacje) dróg gminnych:

- nr 100559 C w miejscowości Grzywna, oraz

- nr 100521 C Kończewice – Browina

Nazwa zakresu A: Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100559 C w miejscowości Grzywna.

B. 	Sygnatura sprawy: OSO.271.10.2013

C. 	Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą ,,Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100559 C w miejscowości Grzywna’’ o długości 1426 mb na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 311, 257 w obrębie ewidencyjnym Grzywna, Gmina Chełmża polegającego na wykonaniu górnej i dolnej warstwy podbudowy i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami.

Zamawiający planuje dofinansowanie inwestycji przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

2. 	Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową wykonaną przez Pana Marcina Szerszenia działającego pod firmą „Inżynieria Lądowa Marcin Szerszeń”, z siedzibą w Unisławiu, Grzybno 21, 86 – 200 Unisław, zgłoszeniem robót budowlanych, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej dla tego rodzaju robót oraz obowiązującymi normami i przepisami.

3. 	Zakres robót obejmuje m.in.:

1) roboty przygotowawcze;

2) roboty rozbiórkowe;

3) roboty ziemne;

4) roboty nawierzchniowe tj.

a) wykonanie warstwy odsączającej z piasku (punktowo),

b) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm,

c) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa wapiennego frakcji 16/22 mm,

d) wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami,

e) wykonanie poboczy z gruzu betonowego sortowanego i pospółki drogowej.

4. 	Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami;

2) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu trasy przebiegu drogi oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapie zasadniczej (podstawowej) i złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej w Toruniu;

3) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót;

4) uporządkowanie pozostałej części terenu stanowiącego pas drogowy do granicy działek stanowiących drogę;

5) inne prace związane z procesem  budowy.

5.  Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo-przedmiarowej.

6. Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przeprowadzi wizję lokalną miejsca robót.

D. 	Szczegółowy harmonogram wykonywanych prac zostanie ustalony po podpisaniu umowy.

E. 	Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

F. 	Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

G. 	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarach robót. W/w dokumentację można pobrać ze strony internetowej pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl .