CZEŚĆ III. – OPIS, RODZAJ I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA ROBOTY BUDOWLANE

I. 	Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zalesie poprzez 
budowę ścieżki pieszo – rowerowej

II. 	Sygnatura sprawy: OSO.271.20.2013

III. 	Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej w ramach zadania pod nazwą ,,Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zalesie poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej” o długości 1,413 km na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 24/138 i 24/139 w obrębie ewidencyjnym Zalesie, Gmina Chełmża polegającego na wykonaniu podbudowy i nawierzchni z kruszywa łamanego.

2. Zakres robót obejmuje m.in.:

1) roboty przygotowawcze;

2) roboty ziemne;

3) roboty nawierzchniowe tj.:

a) wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 12 cm,

b) wykonanie podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63mm, grubości 16cm,

c) wykonanie nawierzchni z  kruszywa łamanego twardego (o nasiąkliwości

poniżej 1.5%) frakcji 0/31,5 mm,  grubości 5 cm;

4) roboty wykończeniowe.

3. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

1) 	wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbędnym do   prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami;

2)	obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu trasy przebiegu ścieżki oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapie zasadniczej (podstawowej) i    złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu;

3) 	naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót;

4) 	uporządkowanie pozostałej części terenu stanowiącego pas drogowy drogi lokalnej;

5) 	inne prace związane z procesem  budowy.

Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo-przedmiarowej.

Zaleca się, aby Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przeprowadził wizję lokalną miejsca robót.

4. Przedmiot zamówienia przewidywany jest do realizacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - „Program Operacyjny RYBY 2007 – 2013”, osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013", środka 4.1. „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”.

5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie:

- z dostarczonym przez Zamawiającego projektem budowlanym wykonanym przez Pracownię Projektowania Budownictwa i Nadzoru Budowlanego INŻ – BUD z siedzibą w Brodnicy ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica;

- pozwoleniem na budowę, przedmiarem robót mającym charakter pomocniczy,

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą, postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej dla tego rodzaju robót oraz obowiązującymi normami i przepisami.

Jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów/urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami /urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają  nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych produktów wraz z podaniem nazwy producenta, nazwę oferowanego produktu oraz jego parametry potwierdzone załączonymi dokumentami np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne ujęte w dokumentacji projektowej, certyfikaty, atesty.

IV. 	Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.23.30.00-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45.10.00.00-8 –Przygotowanie terenu pod budowę

45.11.20.00-5 – Roboty w zakresie usuwania gleby

45.22.00.00-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane

V. 	Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

VI. 	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy. W/w dokumentację można pobrać ze strony internetowej   pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl  w zakładce: zamówienia publiczne .