CZEŚĆ III. – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

NA ROBOTY BUDOWLANE

- Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynków w miejscowości Nawra, Gmina Chełmża – I Etap

II. 	Sygnatura sprawy: OSO.271.4.2017

III. 	Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania o nazwie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynków w miejscowości Nawra, Gmina Chełmża – I Etap.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia zwaną również SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz:

- dokumentacją projektową sporządzoną przez pana Jana Kretkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Projektowanie i Nadzory Wod-Kan mgr inż. Jan Kretkowski, z siedzibą przy ul. Miodowej 3 w Małej Nieszawce, 87-100 Toruń;

- zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych;

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;

- przedmiarem robót, który ma charakter pomocniczy.

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

- kanału Ø 200 mm z rur PVC-U SN8 łączonych na uszczelki gumowe o łącznej długości L = 855,0 mb;

- kanału Ø 160 mm z rur PVC-U SN8 łączonych na uszczelki gumowe o łącznej długości  L = 394,0 m;

- przecisków z rur stalowych Ø 335,6 x 8,8mm na długości L = 24,0 m
 i L = 25,0 m.

4. Zakres robót obejmuje wykonanie:

- wykopów w 80% mechanicznie i w 20% ręcznie z umocnieniem ścian;

- odwodnienia;

- zabezpieczenia urządzeń podziemnych krzyżujących się z trasą kanału sanitarnego (np. kable telefoniczne, kable energetyczne itd.);

- montażu kanalizacji sanitarnej, tj.:

a) montażu rur Ø 200 mm PVC-U SN8,

b) montażu rur Ø 160 mm PVC-U SN8,

c) przecisków z rur stalowych Ø 335,6 x 8,8mm – 2 szt.,

d) studni kanalizacyjnych Ø 1200 mm (studnie z fabrycznie osadzonymi             przejściami szczelnymi) – 46 kpl,

e) montażu włazów kanalizacyjnych typu ciężkiego D zaopatrzone w zamki zatrzaskowe;

- rozbiórki umocnień, zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu;

- likwidacji istniejących zbiorników bezodpływowych oraz odstojników poprzez demontaż po uprzednim ich opróżnieniu przez Wykonawcę ;

- likwidacji wyłączonych z eksploatacji przyłączy kanalizacji sanitarnej poprzez zamulenie i zaślepienie;

- likwidacji wyłączonych z eksploatacji studni kanalizacyjnych poprzez demontaż;

- prób szczelności na kanalizacji sanitarnej;

- inspekcji kanału telewizyjnej w kolorze, kamerą z funkcją rejestracji spadku.

5. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

- wytyczenie obiektów i dozór geodezyjny, w przypadku naruszenia znaków geodezyjnych odtworzenie ich na koszt Wykonawcy;

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku   dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza 1:500 obejmująca cały zakres robót), w 2 egzemplarzach i złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku  Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu oraz 1 egzemplarz dla Zamawiającego;

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania prac oraz poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego;

- wykonanie robót drogowych – odtworzenie nawierzchni drogowej do stanu  pierwotnego stosownie do występującej nawierzchni;

- doprowadzenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego - uzyskanie pisemnej akceptacji odbioru terenu właścicieli gruntów i posesji, przez które  przebiega trasa przewodów;

- inne prace związane z procesem budowy.

6. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo-przedmiarowej.

7. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:

1) prace związane z montażem rurociągów z rur PVC i studzienek kanalizacyjnych.

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 7 ppkt 1, w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny; żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów, przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.

W trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego  w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży wskazane dowody na  potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia. Dowodem jest:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,  wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie  umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru  etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu  wykonawcy lub podwykonawcy;

Za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  osób wykonujących czynności wskazane w pkt 7 ppkt 1 zamawiający uważa niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się przesłanie wezwania do Wykonawcy droga e-mailową) żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Jeżeli w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót znajdują się nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów i urządzeń , to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów i urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami /urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają  nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych produktów wraz z podaniem nazwy producenta, nazwę oferowanego produktu oraz jego parametry potwierdzone załączonymi dokumentami np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne ujęte w dokumentacji projektowej, certyfikaty, atesty.

IV. 	Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

  - 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów,

  - 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

  - 45233140-2 Roboty drogowe,

  - 71355000-1 Usługi pomiarowe,

  - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

V. 	Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

VI. 	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót, które mają charakter pomocniczy. W/w dokumentację można pobrać ze strony internetowej   pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl  w zakładce: zamówienia publiczne.