CZEŚĆ III. – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

NA USŁUGĘ

- Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Pn: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę

drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno na odcinku Zelgno – Pluskowęsy

II. 	Sygnatura sprawy: OSO.271.11.2017

III. 	Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno na odcinku Zelgno – Pluskowęsy.

- Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić przy wykonaniu dokumentacji projektowej:

- obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie Powiatu Toruńskiego, w Gminie Chełmża, przy/równolegle do drogi wojewódzkiej nr 551 pomiędzy miejscowościami Zelgno i Pluskowęsy;

- droga dla rowerów winna zostać zaprojektowana w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, w przypadku braku możliwości zlokalizowania drogi dla rowerów w pasie drogowym, zakładany jest wykup gruntów i realizacja inwestycji na podstawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej, stan pasa drogowego i znajdującej się w nim infrastruktury winien zostać zweryfikowany przez Wykonawcę w terenie;

- zamówienie obejmuje odcinek:

- droga wojewódzka nr 551,

- przebieg: przy/równolegle do drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno od posesji nr 216 w obrębie ewidencyjnym Zelgno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 649 Pluskowęsy – Mlewo – Sierakowo,

- długość (objęta opracowaniem): około 3,5 km,

- nawierzchnia bitumiczna;

- nowa infrastruktura wytworzona w ramach zamówienia powinna być zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów budowlanych;

- przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach:

- użyteczność dla osób o różnej sprawności,

- elastyczność w użytkowaniu,

- proste i intuicyjne użytkowanie,

- czytelna informacja,

- tolerancja na błędy,

- wygodne użytkowanie bez wysiłku,

- wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania,

- percepcja równości (Regułę definiuje się w następujący sposób: „Projekt winien minimalizować możliwość postrzegania indywidualnego jako dyskryminujące” (źródło: KondradKaletsch, 2009, The EighthPrinciple of Universal Design [w:] Design for All [online]. Newsletter Design For All, Vol-4 march 2009. New Delhi: Institute of India 2009, str.67–72. [dostęp: 25 czerwca 2009]. Dostęp w Word Wide Web: http://www.designforall.in/newsletter_March2009.pdf,) jest to zgodne z art. 9 i 19 Konwencji, które wskazują na samodzielne i na równych prawach korzystanie ze środowiska zurbanizowanego, usług, produktów i dostępu do TIK w sposób, który nie prowadzi do dyskryminacji i stygmatyzacji z uwagi na niepełnosprawność);

- przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniem i uzyskaniem wszystkich decyzji i pozwoleń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

- dokumentacja przygotowana na aktualnych mapach do celów projektowych, powinna uwzględniać zaprojektowanie infrastruktury pasa drogowego drogi wraz z budową lub dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej (zjazdy publiczne i indywidualne, kanalizacja deszczowa z systemem odwodnienia itp.) oraz usunięciem wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną, rozbiórkami, jak również niezbędną inwentaryzacją przyrodniczą w dowiązaniu do istniejącego zagospodarowania terenu;

- rodzaj czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia obejmuje:

- przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji koncepcji proponowanej lokalizacji projektowanej drogi rowerowej, przebiegu i rozwiązań technologiczno-materiałowych,

- pozyskanie map do celów projektowych, w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia,

- przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli będzie wymagany),

- przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci na usunięcie kolizji uzbrojenia podziemnego i naziemnego z projektowanym układem komunikacyjnym,

- uzyskanie oświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000,

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej, złożenie kompletnego, poprawnego wniosku o pozwolenie na budowę lub o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami z właściwymi instytucjami we wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy terminie,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego, w ramach udzielonego pełnomocnictwa, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

- wyniesienie w terenie wszystkich znaków geodezyjnych, zgodnie z zatwierdzonym planem podziału nieruchomości, rozpoczynając prace w terminie do 10 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji pozwolenie na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zakończyć je w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,

- w ramach wynagrodzenia uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, współpraca z Zamawiającym w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,  pełnienia nadzoru autorskiego;

- opis prac geodezyjnych jakie należy wykonać dla sporządzenia map do celów projektowych oraz projektów podziału nieruchomości:

- należy odszukać istniejące znaki geodezyjne (w przypadku braku stabilizacji ponownie ją wykonać), przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio wznowić,

- dokonać pomiaru kontrolnego wszystkich odszukanych, wznowionych znaków granicznych, w przypadku braku materiałów geodezyjnych lub kartograficznych ustalić położenie znaków granicznych wszystkich działek przylegających do drogi, w/w prace należy wykonać dla pasa drogowego niezbędnego do wykonania projektu technicznego drogi rowerowej,

- w przypadku kiedy projektowana droga rowerowa będzie projektowana po prawej lub lewej stronie istniejącej drogi w/w prace należy wykonać po prawej lub lewej stronie z uwzględnieniem nieruchomości przeznaczonych do wykonania projektów podziału,

- ponadto należy wykonać pomiar sytuacyjno - wysokościowy pasa drogowego niezbędnego do wykonania mapy do celów projektowych, który ma obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 5 m z każdej strony od projektowanej drogi rowerowej,

- w przypadku kiedy była modernizowana droga i wykonano mapę inwentaryzacji powykonawczej, należy pomierzyć wszystkie elementy, które nie były objęte pomiarem inwentaryzacyjnym oraz te które uległy zmianie,

- mapa do celów projektowych powinna obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m (§ 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz.133);

- Wykonawca w ramach wykonania umowy i określonego w § 9 wynagrodzenia oraz udzielonego pełnomocnictwa, zobowiązuje się do:

- udzielania odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedur przetargowych na wykonanie robót budowlanych, które będą realizowane na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, a dotyczących zapytań związanych z opracowaną dokumentacją projektową,

- w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej materiałów lub urządzeń „równoważnych”, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w sporządzonej dokumentacji projektowej –Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów i urządzeń,

- aktualizacji kosztorysów w okresie rękojmi na wniosek Zamawiającego,

- przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich i sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji obiektu w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową w ramach otrzymanego wynagrodzenia;

- dokumentacja projektowa musi obejmować następujący zakres:

- projekt budowlany w zakresie niezbędnym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – odpowiednio do kategorii drogi: Wojewoda lub Starosta, wraz z tymi decyzjami,

- projekty wykonawcze, z podziałem na poszczególne branże, wraz z projektem stałej organizacji ruchu,

- szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, powyższe opracowanie musi być wykonane zgodnie z Zaleceniami do Wykonawstwa i Odbioru poszczególnych robót wydanych przez GDDP i Instytut Badawczy Dróg i Mostów,

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikację obiektu budowlanego, objętego projektem stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, określająca jednoznacznie konieczność opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem robót realizowanych na podstawie tego projektu,

- przedmiary robót oraz kosztorysy ofertowe z podziałem na poszczególne branże w układzie specyfikacyjnym,

- kosztorysy inwestorskie z podziałem na poszczególne branże w układzie specyfikacyjnym,

- założenia wyjściowe do kosztorysowania,

- wyeksponowane mapy zawierające podziały nieruchomości,

- inwentaryzację istniejącej zieleni, wykaz wycinki drzew i krzewów oraz opracowaniem projektu zagospodarowania zieleni,

- wszystkie niezbędne operaty, opinie, oceny, badania, ekspertyzy i inne niezbędne do prawidłowej realizacji prac projektowych i zapewniające możliwość wykonania robót i oddania obiektu do użytkowania;

- wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf, należy dołączyć po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD;

- należy wykonać następujące liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej :

- raport z oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (jeśli będzie wymagany) – 2 egzemplarze,

- projekt budowlany wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  – 6 kompletów,

- projekty wykonawcze i szczegółową specyfikację techniczną - po 6 kompletów,

- projekt stałej organizacji ruchu – 6 egzemplarzy,

- przedmiary, założenia wyjściowe do kosztorysowania, kosztorysy ofertowe i kosztorysy inwestorskie – po 6 kompletów,

- decyzja środowiskowa (jeśli wymagana),

- pozwolenie wodno-prawne (jeśli wymagane) – 1 egzemplarz,

- inwentaryzacja dendrologiczna i plan wyrębu drzew (o ile wystąpi taka konieczność) – 2 egzemplarze;

- dokumentacja w wersji elektronicznej musi być zgodna z wersją papierową, tj. zawierać jej całą zawartość;

- Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie opracować oraz dostarczyć Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn.zm.), zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp;

- z uwagi na fakt, iż dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia będzie w przyszłości stanowiła opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane nie może być opracowana w sprzeczności z art. 29 i 30 Pzp;

- rozwiązania architektoniczno-budowlane przyjęte w opracowanej dokumentacji powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzą inżynierską;

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z dokumentem: „Kierunkowe zasady przygotowywania inwestycji związanych z infrastrukturą rowerową” przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 r.;

- zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwiązania powinny być

zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, normami, standardami obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej;

- dokumentację należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy i wiedzę

Inżynierską ze szczególnym uwzględnieniem:

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn.zm.),

- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późn.zm.),

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 r. poz. 290 z późn.zm.),

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.),

- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 r. poz. 353 z późn.zm.),

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073),

- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),

- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 r. poz. 462 z późn.zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124),

- Wytycznych Projektowania Skrzyżowań Drogowych – Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 2001,

- Metod obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, Warszawa 2004,

- Metod obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej, Warszawa 2004 r.,

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 r., poz. 128 z późn.zm.),

- rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393 z późn.zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach: załączniki  nr 1, 2, 3, 4 (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z późn.zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz pomocniczo czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do wyprzedzającego przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia stawek czynników cenotwórczych oraz cen, które będą stosowane do opracowania kosztorysu inwestorskiego,

- rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz.133);

- Zamawiający zakazuje wprowadzania klauzul do dokumentacji projektowych, które wskazywałyby produkty określonego pochodzenia lub z określonego źródła, albo z określonego procesu, które uprzywilejowałyby zatem lub eliminowałyby pewne przedsiębiorstwa. W szczególności zabrania się wskazywania znaków towarowych, patentów, rodzajów lub określonego pochodzenia lub produkcji;

- powyższe nie dotyczy sytuacji, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, niemniej wymaga to uzasadniania prawnego i faktycznego w formie pisemnej;

- wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacjach projektowych muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych;

- Wykonawca oświadcza, że wskazane w dokumentacji projektowej cechy techniczne i jakościowe materiałów, urządzeń i produktów stanowią kryterium równoważności, tzn. realizator robót ma prawo do zastępowania ich materiałami, urządzeniami i produktami nie gorszymi przy zachowaniu równorzędnych parametrów jakościowych i technicznych;

- wszystkie niezbędne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę;

- przy wykonaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić połączenie drogi rowerowej z  projektowanym odcinkiem o długości ok. 0,7 km w miejscowości Zelgno realizowanym w ramach odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą dokumentacji dla wskazanego odcinka.

IV. 	Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

V. 	Rodzaj zamówienia – USŁUGA.

VI. 	Załącznik stanowi mapka planowanego przebiegu drogi rowerowej Zelgno-Pluskowęsy dostępna na stronie internetowej pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl  w zakładce: zamówienia publiczne dot. niniejszego postępowania.