CZEŚĆ III. – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

NA ROBOTY BUDOWLANE

- Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Budowa remizy OSP w Zelgnie –dokończenie  stanu surowego zamkniętego

II. 	Sygnatura sprawy: OSO.271.1.2018

III. 	Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa remizy OSP w Zelgnie –dokończenie stanu surowego zamkniętego”.

2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

1) roboty budowlane obejmujące:

- wykonanie ścian kolankowych i szczytów z bloczków gazobetonowych grubości 24 cm;

- wykonanie żelbetowych rdzeni o wymiarach 24x24 cm;

- wykonanie żelbetowych wieńców obwodowych o wymiarach 24x24 cm;

- wymurowanie kominów – 2 sztuki;

- wykonanie ścian działowych na poddaszu budynku z bloczków gazobetonowych grubości 24 cm;

- wykonanie dachu dwuspadowego, zakres obejmujący:

- wykonanie krokwiowo – jętkowej więźby dachowej;

- deskowanie pełne;

- montaż izolacji wiatroszczelnej;

- montaż drewnianych łat i kontrłat;

- montaż dachówki typu „karpiówka”;

- montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej;

- montaż rynien i rur spustowych PCV;

- montaż wyłazu dachowego;

- wykonanie dachu jednospadowego zakres obejmujący:

- montaż dźwigarów stalowych ażurowych HEB 260;

- montaż płatwi stalowych;

- deskowanie pełne płytą OSB;

- pokrycie dachu papą podkładową;

- pokrycie dachu papą wierzchniego krycia;

- montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej;

- montaż rynien i rur spustowych PCV;

- montaż okien dachowych – 3 szt.;

- montaż świetlików dachowych – 2 szt.;

- montaż stolarki okiennej PCV;

- montaż stolarki drzwiowej aluminiowej;

- montaż drzwi garażowych – 2 szt.;

- zamurowanie otworów okiennych pustakami typu „LUXFER” – 5 szt.;

2) roboty elektryczne obejmujące wykonanie instalacji odgromowej wraz z wykonaniem badań i pomiaru.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowny, specyfikacją istotnych warunków zamówienia zwaną również SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz:

- dokumentacją projektową sporządzoną przez Pracownię Projektową AMBIT,

ul. Chrobrego 85, 87-100 Toruń uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez osoby niepełnosprawne;

- pozwoleniem na roboty budowlane nr ABA.6740.2.61.2014.KM z dnia 20.08.2014 r. wydanym przez Starostę Toruńskiego;

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;

4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

- doprowadzenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach.

5. Roboty budowlane stanowić będą kontynuację budowy. Stan wykonanych robót w obiekcie obejmuje parter budynku ze stropem części piętrowej oraz ściany przyziemia części parterowej (bez wieńców).

Stan wykonanych robót szczegółowo przedstawia schemat graficzny obiektu oraz dokumentacja fotograficzna stanowiące załącznik do SIWZ.

6. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w ust. 2 przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacjach projektowo-przedmiarowych.

7. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia tj. prace ogólnobudowlane.

8. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7, a w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny; żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów, przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.

9. W trakcie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca – na każde wezwanie Zamawiającego i w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie – przedłoży wskazane dowody na potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia: oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Wraz z w/w oświadczeniem Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę – kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

10. Za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 17 ust. 2 pkt 4) umowy.

11. Za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. ust. 6. pkt 1 i 2, Zamawiający uważa niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się przesłanie wezwania do Wykonawcy droga e-mailową) żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

IV. 	Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7  Roboty budowlane

V. 	Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

VI. 	1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy, informacyjny. W/w dokumentację można pobrać ze strony internetowej   pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl  w zakładce: zamówienia publiczne.

Dołączona dokumentacja projektowa przedstawia cały zakres robót przewidziany projektem budowlanym, natomiast przedmiot zamówienia objęty niniejszym postepowaniem dotyczy tylko elementów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia ( OPZ – pkt III)  i wzorze umowy. Z uwagi na rozpoczęty i częściowo wykonany zakres robót wynikający z dokumentacji projektowej, dołączony został schemat graficzny wykonanych robót oraz planowanych do wykonania w ramach niniejszego postepowania, a także aktualna dokumentacja fotograficzna.

2. Jeżeli w dokumentacji projektowej, w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajdują się nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów, produktów, urządzeń , to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów, produktów, urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ produkty/urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami /produktami/urządzeniami równoważnymi. Za materiały/produkty/urządzenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów/produktów/urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, nazwę oferowanego produktu oraz jego parametry potwierdzone załączonymi dokumentami np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne ujęte w dokumentacji projektowej, certyfikaty, atesty.