CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

„Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach”.

II. 	Sygnatura sprawy: OSO.271. 24 .2018

III. 	Przedmiot zamówienia:

1. 	Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach”.

Przewiduje się realizację zamówienia przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Zakres robót  w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

1) budowę miasteczka rowerowego:

a) wykonanie koryta;

b) wykonanie warstwy odsączającej z piasku;

c) wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa wapiennego frakcji 0/63 mm;

d) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa twardego frakcji 0/31,5 mm;

d) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej;

e) wykonanie oznakowania poziomego;

f) wykonanie oznakowania pionowego;

2) budowę parkingu dla samochodów osobowych -10 stanowisk:

a) wykonanie koryta;

b) wykonanie warstwy odsączającej z piasku;

c) wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa wapiennego frakcji 0/63 mm;

d) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm;

3) budowę nawierzchni utwardzonych alejek:

a) wykonanie nawierzchni pieszej mineralnej z mieszanki piasku, żwiru oraz cementu,

b) wykonanie nawierzchni z bali drewnianych;

4) wyposażenie terenu w obiekty małej architektury:

a) montaż altany ogrodowej – szt. 1;

b) montaż wiaty ogrodowej z grillem – szt. 1;

c) montaż ławek parkowych – szt. 22;

d) montaż koszy na odpadki – szt. 5;

e) montaż stojaków na rowery- szt. 8;

f)  montaż elementów siłowni zewnętrznej tj:

- wahadło – szt. 1;

- biegacz – szt. 1;

- ławka - prostownik pleców – szt. 1;

- wioślarz wolnostojący – szt. 1;

- prasa nożna-wyciskanie siedząc– szt. 1;

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod siłownię zewnętrzną o powierzchni 75,2 m2;

g) wykonanie boiska do siatkówki plażowej:

- wykonanie nawierzchni piaszczystej;

- montaż słupków i siatki do siatkówki plażowej – 1 kpl.;

5) budowę oświetlenia parkowego wraz z systemem monitoringu :

a) wykonanie wykopów pod ułożenie kabla;

b) ułożenia kabla;

c) zamontowanie 16 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED;

d) podłączenie oświetlenia do istniejącego oświetlenia;

e) uruchomienie oświetlenia;

f) montaż kamer monitoringu – 2 szt.;

6) wykonanie nasadzeń zieleni:

a) sadzenie drzew;

b) założenie trawników.

3. 	Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowny, specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwaną również „SIWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami 
i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz:

- dokumentacjami projektowymi sporządzonymi przez EBING & PARTNERS Sp. z o.o., ul. Włodarzewska nr 51 G 1, 02 – 384 Warszawa oraz przez firmę ELPIKS z siedzibą w Górsku, ul. Wiejska 1, 87 – 134 Zławieś Wielka uwzględniającymi rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez osoby niepełnosprawne;

- pozwoleniem na roboty budowlane nr ABA.6740.2.81.2018.MB z dnia 30 08 2018 r.  wydanym przez Starostę Powiatu Toruńskiego;

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

4. 	Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

- wytyczenie obiektów i dozór geodezyjny, w przypadku naruszenia znaków geodezyjnych odtworzenie ich na koszt Wykonawcy;

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmującą cały zakres robót), w 3 egzemplarzach i złożenie materiałów (2 egzemplarzy) w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu;

- naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach;

- inne prace związane z procesem budowy;

- bezpłatną konserwację elementów małej architektury w okresie obowiązywania gwarancji z częstotliwością wynikającą z wymagań ustalonych przez producentów dla materiałów i urządzeń użytych do wykonania umowy, jeżeli producent nie określił wymagań w zakresie konserwacji wymienionych elementów, Wykonawca dokonana ich konserwacji co najmniej jeden raz na dwa lata poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi;

- wykonanie dla wybudowanego oświetlenia parkowego badań rezystencji izolacji przewodów, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz skuteczności uziemienia;

- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w pierwszym roku obowiązywania gwarancji zgodnie z zapisami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

5. Projekt budowlany obejmuje szerszy zakres robót w zakresie zieleni, aniżeli objęty niniejszym zamówieniem. Przedmiot zamówienia nie dotyczy nasadzeń krzewów czarnej porzeczki, malin oraz pigwy, a także lawendy, barwonka  pospolitego, wrzosu, żagwina ogrodowego, gęsiówki kaukaskiej.

6. 	Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w ust. 2 oraz ust. 4 przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacjach projektowo-przedmiarowych.

7. 	Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, tj.

a) prace związane z wykonywaniem robót ziemnych,

b) prace związane z montażem elementów małej architektury i nasadzeniami zieleni.

8. 	W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7, a w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny; żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów, przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.

9. 	W trakcie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca – na każde wezwanie Zamawiającego i w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie – przedłoży wskazane dowody na potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia: oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Wraz z w/w oświadczeniem Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę – kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

10. 	Za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 17 ust. 2 pkt 4) umowy.

11. 	Za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7  Zamawiający uważa niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się przesłanie wezwania do Wykonawcy droga e-mailową) żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

IV. 	Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7  Roboty budowlane

45112720-8  Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233222-1  Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233140-2  Roboty w zakresie nawierzchni drogowych

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

V. 	Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

VI. 	1. 	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacjach projektowych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót/kosztorysach ofertowych, które mają charakter pomocniczy, informacyjny. W/w dokumentacje można pobrać ze strony internetowej pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl  w zakładce: zamówienia publiczne.

2. Projekt budowlany obejmuje szerszy zakres robót w zakresie zieleni, aniżeli objęty niniejszym zamówieniem. Przedmiot zamówienia nie dotyczy nasadzeń krzewów czarnej porzeczki, malin oraz pigwy, a także lawendy, barwonka  pospolitego, wrzosu, żagwina ogrodowego, gęsiówki kaukaskiej.

3. 	Jeżeli w dokumentacji projektowej, w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajdują się nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów i urządzeń, to uznać należy, że świadczą one o jakości materiałów i urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały i urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami i urządzeniami równoważnymi. Za materiały i urządzenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów/produktów/urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, typ oferowanego materiału i urządzenia oraz jego parametry potwierdzone załączonymi dokumentami np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne, certyfikaty, atesty.