CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo.

II. 	Sygnatura sprawy: OSO.271. 13. 2019

III. 	Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo.

2. Zamówienie realizowane jest z udziałem środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, działania 7.1.Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

3. Przedmiotem zamówienia jest:  uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo. Zakres robót obejmuje:

- budowę nawierzchni utwardzonych, tj.:

- nawierzchni pieszo-jezdnej z ażurowej kostki betonowej gr. 8 cm – parkingu na 10 miejsc postojowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych;

- nawierzchni pieszej mineralno – żwirowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego;

- nawierzchni pieszej mineralno-piaskowej;

- wyposażenie w obiekty małej architektury poprzez:

a)  montaż ławek parkowych – szt. 8,

b)  montaż koszy na odpadki – szt. 4,

c) montaż stojaków na rowery – szt. 10,

d) montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw:

- huśtawki wagowej konik – szt. 1,

- kiwaka źrebak – szt. 1,

- urządzenia wielofunkcyjnego typ 1 dla najmłodszych dzieci – szt.1,

- urządzenia wielofunkcyjnego typ 2 dla najstarszych dzieci – szt.1,

- montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych;

- urządzenie siłowe typ 1 „wyciskanie siedząc i wyciąg górny”– szt. 1,

- urządzenie siłowe typ 2 „biegacz” – szt. 1,

- urządzenie siłowe typ 3 „ławka i prostownik pleców” – szt. 1,

- urządzenie siłowe typ 4  „wioślarz”– szt. 1;

- ogrodzenie placu zabaw  i siłowni z paneli systemowych z furtkami - szt.2;

- przygotowanie podłoża do nasadzenia oraz wykończenie powierzchni pod nasadzeniami agrowłókniną, korą i obrzeżem;

- wykonanie nasadzeń zieleni obejmujących m.in.:

a)	sadzenie drzew,

b)	sadzenie krzewów,

c)	sadzenie bylin,

d)	założenie trawników,

e)	założenie łąk kwietnych;

- montaż systemu monitoringu.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowny, specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwaną również „SIWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami 
i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz:

- dokumentacją projektową wykonaną przez Pracownię Projektową PASA Design ul. Gajowa 2, 87-100 Toruń uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez osoby niepełnosprawne;

- zaświadczeniem Starosty Powiatu Toruńskiego z dnia15 maja 2018 r. nr ABA.6743.628.2018.EK o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót;

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

5. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

- wytyczenie obiektów i dozór geodezyjny, w przypadku naruszenia znaków geodezyjnych odtworzenie ich na koszt Wykonawcy;

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmująca cały zakres robót), w dwóch egzemplarzach i złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu oraz jednego egzemplarza dla Zamawiającego;

- naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym operatu pielęgnacyjnego roślin i elementów małej architektury,  opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach;

- inne prace związane z procesem budowy;

- bezpłatną konserwację elementów małej architektury  w okresie obowiązywania gwarancji z częstotliwością wynikającą z wymagań ustalonych przez producentów dla materiałów i urządzeń użytych do wykonania umowy, jeżeli producent nie określił wymagań w zakresie konserwacji wymienionych elementów, Wykonawca dokonana ich konserwacji co najmniej jeden raz na dwa lata poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi i impregnacyjnymi;

- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w pierwszym roku obowiązywania gwarancji zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach udzielonej gwarancji.

6. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w ust. 3 oraz ust. 5 przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacjach projektowo-przedmiarowych.

7. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:

1) prace związane z wykonywaniem robót ziemnych,

2) prace związane z montażem elementów małej architektury i nasadzeniami  zieleni.

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7, a w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów;

- przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania robót.

9. W trakcie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca – na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie – przedłoży Zamawiającemu wskazane dowody na potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakres obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych m.in. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, informacje takie jak: nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7czynności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 17 ust. 2 pkt 4) umowy.

11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się przesłanie wezwania do Wykonawcy środkami komunikacji elektronicznej) żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niepełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w st. 7.

12. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

IV. 	Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7  Roboty budowlane

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

V. 	Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

VI.

1. 	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót/kosztorysie ofertowym, który ma charakter pomocniczy, informacyjny. W/w dokumentacje można pobrać ze strony internetowej pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl  w zakładce: zamówienia publiczne/postępowania przetargowe w procedurze krajowej.

2) Jeżeli w dokumentacji projektowej, w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajdują się nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów, produktów, urządzeń, to uznać należy, że świadczą one o jakości materiałów, produktów, urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych , których poszczególne materiały/ produkty/urządzenia zaprojektowane mogą być zastąpione materiałami /produktami/urządzeniami równoważnymi. Za materiały/produkty/urządzenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania materiałów, produktów, urządzeń równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów/produktów/urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, typ oferowanego materiałów, produktów, urządzeń oraz dokumentów określających parametry techniczne  np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta, certyfikaty, atesty.

3) Do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w dokumentacji projektowej, w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  dopisuje się wyrazy "lub równoważne".