CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Budowa remizy OSP w Zelgnie – roboty wykończeniowe

II. 	Sygnatura sprawy: OSO.271.8.2020

III. 	Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa remizy OSP w Zelgnie – roboty wykończeniowe”.

2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m.in.:

- roboty przygotowawcze tj. :

- demontaż opraw oświetleniowych i montaż ich po wykonaniu tynków i sufitów, podwieszanych;

- demontaż grzejników  i ich montaż po wykonaniu tynków i robót malarskich.

- roboty wykończeniowe tj. m.in:

- mechanicznie wykonane tynki cementowo-wapiennych grubości 15mm na ścianach i sufitach,

- montaż parapetów wewnętrznych PCV,

- dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem ścian i sufitów farbami emulsyjnymi;

- dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) lamperii,

- izolacja przeciwwilgociowa i termiczna z płyt styropianowych posadzek,

- posadzka betonowa przemysłowa w pomieszczeniu garażu,

- posadzka betonowa w pozostałych pomieszczeniach,

- sufity podwieszane wraz z izolacją z wełny mineralnej,

- okładzina posadzek i schodów z płytek GRES 30X30,

- okładzina ścian płytkami o wym. 20x20 cm,

- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej – 8 szt.,

- montaż balustrady stalowej malowanej proszkowo na klatce schodowej,

- biały montaż;

- elewacja budynku tj. m.in.;

- ocieplenie ścian budynków płytami ze styropianu frezowanego o gr. 15 cm metodą lekką-mokrą oraz wykonać wyprawę elewacyjną cienkowarstwową;

- dwukrotne malowanie farbą silikonową tynków fakturowych;

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej;

- okładzina cokołu płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowny, specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwaną również „SIWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz:

- dokumentacją projektową sporządzoną przez Pracownię Projektową AMBIT, ul. Chrobrego 85, 87-100 Toruń uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez osoby niepełnosprawne;

- pozwoleniem na roboty budowlane nr ABA.6740.2.61.2014.KM z dnia 20.08.2014 r. wydanym przez Starostę Toruńskiego;

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach.

5. Roboty budowlane stanowią kontynuację budowy. Stan wykonanych robót w budynku: stan surowy zamknięty wraz z instalacją elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz c.o.

Zakres zamówienie szczegółowo przedstawia projekt budowlany. Na rysunkach pn. „schematy dodatkowe” kolorem czerwonym przekreślono część budynku której wykończenie nie jest przedmiotem zamówienia.

6. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w ust. 3 oraz ust. 5 przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacjach projektowo-przedmiarowych.

7. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia , tj. prace ogólnobudowlane.

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7, a w szczególności do:

1)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny;

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów;

3) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania robót.

9. W trakcie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca – na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie – przedłoży Zamawiającemu wskazane dowody na potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych m.in. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, informacje takie jak: nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 17 ust. 2 pkt 5) umowy.

11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się przesłanie wezwania do Wykonawcy środkami komunikacji elektronicznej) żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niepełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7.

12. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

IV. 	Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7  roboty budowlane

45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45443000-4 roboty elewacyjne

V. 	Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

VI.

1)	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót/kosztorysach ofertowych, które mają charakter pomocniczy, informacyjny. W/w dokumentacje można pobrać ze strony internetowej pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl  w zakładce: zamówienia publiczne/postępowania przetargowe w procedurze krajowej.

Roboty budowlane stanowią kontynuację budowy. Stan wykonanych robót w budynku: stan surowy zamknięty wraz z instalacją elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz c.o.

Zakres zamówienie szczegółowo przedstawia projekt budowlany. Na rysunkach pn. „schematy dodatkowe” kolorem czerwonym przekreślono część budynku której wykończenie nie jest przedmiotem zamówienia.

2) Jeżeli w dokumentacji projektowej, w przedmiarach robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajdują się nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów, produktów, urządzeń, to uznać należy, że świadczą one o jakości materiałów, produktów, urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych , których poszczególne materiały/ produkty/urządzenia zaprojektowane mogą być zastąpione materiałami /produktami/urządzeniami równoważnymi. Za materiały/produkty/urządzenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania materiałów, produktów, urządzeń równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów/produktów/urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, typ oferowanych materiałów, produktów, urządzeń oraz dokumentów określających parametry techniczne  np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta, certyfikaty, atesty.

3) Do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w dokumentacji projektowej, w przedmiarach robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  dopisuje się wyrazy "lub równoważne".