CZEŚĆ III. – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kończewicach”.

- Sygnatura sprawy: 	OSO.271.13 . 2020.

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kończewicach”.

- Zamówienie planowane jest do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

- W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m.in.:

- roboty ogólnobudowlane obejmujące przebudowę parterowej świetlicy o wymiarach 12,80 m x 17,60 m o następujących parametrach technicznych:

- powierzchnia zabudowy 	– 	 223,13 m2,

- powierzchnia użytkowa 	– 	 188,63 m2,

- kubatura 			– 	 735,00 m3;

- roboty ogólnobudowlane obejmujące:

- przebudowę układu funkcjonalnego budynku,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- docieplenie stropodachu i ścian budynku,

- roboty wykończeniowe wewnętrzne;

3) roboty sanitarne obejmujące:

- wykonanie wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej,

- wykonanie kotłowni wraz z montażem pompy ciepła powietrze – woda,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

- roboty elektryczne obejmujące:

- wykonanie instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych, oświetlenia awaryjnego,

- wymianę instalacji elektrycznej,

- demontaż i montaż istniejącej instalacji fotowoltaicznej,

- wykonanie instalacji odgromowej;

- zagospodarowanie terenu obejmujące wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz założenie trawników.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwaną również „SIWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami 
i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz:

- dokumentacją projektową branży architektoniczno-konstrukcyjnej sporządzoną przez „Syrocki Design” Pracownia Architektoniczna, ul. Gruntowa 1C, 87-152 Bierzgłowo, uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez wszystkich użytkowników w tym osoby niepełnosprawne;

- dokumentacją projektową branży sanitarnej sporządzą  przez Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych „insan” Mirosław Hejbudzki, z siedzibą w Toruniu, ul. Rydygiera 40B/28, 87-100 Toruń;

- dokumentacją projektową branży elektrycznej  sporządzą przez „POLLUX” Biuro Projektowania i Realizacji Sieci i Instalacji Elektrycznych, ul. Raszei 4c/180, 
87-100 Toruń;

- pozwoleniem na budowę nr AB.6740.2.22.2020.EK z dnia 07 maja 2020 r. wydanym przez Starostę Toruńskiego;

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

5. 	Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmująca cały zakres robót), której potwierdzoną kopię złożenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu Wykonawca  przekaże Zamawiającemu;

- wykonanie dokumentacji techniczno-rozruchowej z instrukcjami BHP - zgodnie z obowiązującymi przepisami, która przeznaczona będzie dla użytkownika;

- przeprowadzenie regulacji i rozruchu instalacji, w tym zamontowanej po demontażu instalacji fotowoltaicznej, przeszkolenia użytkownika w zakresie użytkowania oraz przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji wbudowanych urządzeń;

- wykonanie pomiarów i badań instalacji elektrycznej w tym natężenia oświetlenia;

- wykonanie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej oraz ciągłości obwodów odgromowych;

- wykonanie badania wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym;

- sprawdzenie skuteczności wentylacji mechanicznej i wykonanie badań kominiarskich;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach;

- naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót;

- inne prace związane z procesem budowy.

- Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w ust. 3 oraz ust. 5 przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacjach projektowo-przedmiarowych.

- Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a) PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:

- czynności związane z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7, a w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów;

- przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania robót

- W trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca – na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w wezwaniu terminie – przedłoży Zamawiającemu wskazane dowody na potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie, kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych m.in. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, informacje takie jak: nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 17 ust. 2 pkt 5) umowy.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się przesłanie wezwania do Wykonawcy środkami komunikacji elektronicznej) żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niepełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7.

- Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

- Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 45000000-7 - Roboty budowlane.

- 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

- 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

- 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

- Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

- Dodatkowe informacje.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót/kosztorysach ofertowych, które mają charakter pomocniczy, informacyjny. W/w dokumentacje można pobrać ze strony internetowej pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl  w zakładce: zamówienia publiczne/postępowania przetargowe w procedurze krajowe.

- Jeżeli w dokumentacji projektowej, w przedmiarach robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajdują się nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów, produktów, urządzeń, to uznać należy, że świadczą one o jakości materiałów, produktów, urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, których poszczególne materiały/ produkty/urządzenia zaprojektowane mogą być zastąpione materiałami /produktami/urządzeniami równoważnymi. Za materiały/produkty/urządzenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania materiałów, produktów, urządzeń równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów/produktów/urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, typ oferowanych materiałów, produktów, urządzeń oraz dokumentów określających parametry techniczne  np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta, certyfikaty, atesty.

- Do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w dokumentacji projektowej, w przedmiarach robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  dopisuje się wyrazy "lub równoważne".